| G M I N A CEDRY WIELKIE |
| --- |
| PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO |
| ZLECAJĄCY | URZĄD GMINY CEDRY WIELKIE |
| ZAWARTOŚĆ | TEKST ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE III. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE |
| AUTOR | mgr inż. Ryszard Musiał ul. Powstania Styczniowego 11/13 80 – 288 Gdańsk tel/fax (58 ) 718 42 41 e – mail murys@wp.pl Uprawnienia do wykonawstwa i projektowania w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych nr 256/Gd/72 |
| Gdańsk kwiecień 2010 r. |

I. TEKST

SPIS TREŚCI

1.	Przedmiot, zakres opracowania i podstawy prawne

2.	Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami

2.1.	Cele „Założeń…” i powiązaniach z innymi dokumentami

2.2	Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz uwarunkowania gospodarki energetycznej gminy.

2.2.	Synteza ocen i propozycji rozwiązań zawartych w „Założeniach…”

2.2.1	Stan istniejący i perspektywy rozwoju gminy.

2.2.2.	Prognoza zapotrzebowania na energie

2.2.3.	Zasoby energii odnawialnych i możliwości ich wykorzystywania

2.2.4.	Perspektywiczny model gospodarki energetycznej gminy

2.2.4.1.	Warianty modernizacji gospodarki energetycznej gminy

2.2.4.2.	Wybrane działania wspólne dla wszystkich wariantów

3.	Wariant przejściowy

4.	Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy

5.		Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

5.1.   	Charakterystyka  wybranych zasobów  i  walorów  środowiska przyrodniczego gminy

5.2.	Jakość i zagrożenia środowiska, identyfikacja źródeł zagrożeń

5.3.		Zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokument

6.		Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

7.   	Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000

7.1.	Urządzenia do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

7.1.1.	 Ocena oddziaływań pierwszej grupy działań

7.1.2	Ocena oddziaływań drugiej grupy działań

7.2.	Elektrownie wiatrowe

8.	Rozwiązania alternatywne

9.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

10.	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu

11.	Konkluzje i wnioski

1.	Przedmiot, zakres opracowania i podstawy prawne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Cedry Wielkie” sporządzona w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko postanowień i propozycji zawartych w tym dokumencie. Zgodnie z zapisami ustawowymi  rolą „Prognozy…” jest sprawdzenie, czy w rozwiązaniach zaproponowanych w projekcie „Założeń…”, zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. Ma ona również wykazać, w jakim stopniu realizacja propozycji zawartych w „Założeniach…” może wpływać na stan środowiska naturalnego, a także czy konieczne jest przyjęcie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, a jeżeli tak, to podanie ich zakresu. Prognoza nie jest samodzielnym dokumentem i zawsze powinna być rozpatrywana wraz z projektem „Założeń…” Nie stanowi ona także uzupełnienia merytorycznego tego dokumentu, ani jego recenzji. Powinna natomiast przedstawiać warunki, na jakich działania zaproponowane w Założeniach…” mogą być realizowane ze względów środowiskowych. W szczególności w „Prognozie…” nie muszą być rozważane wszystkie aspekty środowiskowe, jeśli zawierają je „Założenia…”, lub, jeśli zaproponowane nich w działania nie wiążą się z poszczególnymi aspektami środowiskowymi.

Zakres „Prognozy…” został uzgodniony z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku (załączniki tekstowe nr 1 i 2).

Przy sporządzaniu opracowania uwzględniono aktualne zapisy ustaw i aktów wykonawczych, stosownie do przedmiotu, celu i zakresu opracowania:

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity z Dz. U. 2006 r. nr 129, poz. 902, z późniejszymi zmianami),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami),

- ustawa „Prawo Energetyczne” – tekst jednolity (Dz.U. nr 89 z 2006 r, poz. 625 z późniejszymi zmianami).

2.	Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami

2.1.	Cele „Założeń…” i powiązaniach z innymi dokumentami

Przedmiotem „Prognozy…” jest projekt „Założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cedry Wielkie”.

Sporządzenie „Założeń…” podjęto w związku z:

-	opracowaniem „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” (w trakcie procedury uzgadniania i opiniowania) i koniecznością zharmonizowania ustaleń obydwu tych ważnych dokumentów planistycznych, a w konsekwencji uzyskania spójności w zakresie gminnej polityki przestrzennej i energetycznej,

-	przyjęciem w 2009 r. przez Radę Ministrów „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.” i koniecznością uwzględnienia jej ustaleń w strategii energetycznej gminy,

-	uchwaleniem w 2009 r. aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” i potrzebą uwzględnienia ustaleń tego planu w strategii energetycznej gminy,

-	uchwaleniem w 2006 r. „Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” oraz przygotowywana jej aktualizacją, w celu uwzględnienia ustaleń tego dokumentu w planowaniu energetycznym gminy.

Zakres opracowania „Założeń…” odpowiada wymogom określonym dla tego typu dokumentów w „Prawie Energetycznym” i obejmuje, m.in. następujące zagadnienia: ocenę aktualnej sytuacji zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną, sporządzoną w wyniku analizy istniejących odbiorców i instalacji systemu oraz nośników energii, prognozę perspektywicznego zapotrzebowania energii, ocenę możliwości zaspokojenia potrzeb, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, ocenę zakresu współpracy z sąsiadującymi gminami, ocenę stopnia zanieczyszczenia atmosfery związanego z produkcją energii, „Założenia…”, których projekt opracowuje Wójt Gminy, a uchwala Rada Gminy należy utożsamiać z gminną strategię energetyki. Jej podstawowym celem powinno być określenie zadań niezbędnych dla modernizacji gospodarki energetycznej gminy w tej jej części, która jest zarządzana przez gminę oraz zadań umożliwiających skuteczne oddziaływanie na zewnętrznych dostawców w celu uzyskania optymalnych warunków zaopatrzenia w energię społeczności gminy. Efektem tych działań powinno być dążenie do kreowania lokalnego rynku energii zmierzające do znaczącego zmniejszenia kosztów jej pozyskiwania. Strategia gminna umożliwia nie tylko zarządzanie gospodarką energetyczną gminy, ale i osiąganie wymiernych efektów w odniesieniu do środowiska przyrodniczego, co może pozytywnie wpływać na promocję gminy i stymulować jej rozwój oraz stwarzać warunki umożliwiające powstawanie nowych miejsc pracy związanych z rozwojem usług energetycznych.

„Założenia…” dla gminy Cedry Wielkie zostały sporządzone równolegle ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie”, co zapewnia spójność obu dokumentów. „Zmiana studium…” stanowi też podstawowy dokument w zakresie planowanego rozwoju gminy, na którym oparto opracowanie „Założeń…”

Przyjęty dla „Założeń…” horyzont czasowy 2030 r. określany jest w nich jako „perspektywa”.

Umiejscowienie „Założeń…” w systemie planowania przestrzennego i energetycznego oraz ich powiązania z innymi dokumentami ilustruje rysunek nr 1.

Spójność

Zgodność

Rys. nr 1   Umiejscowienie „Założeń…” w systemie planowania przestrzennego i energetycznego

2.2	Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz  uwarunkowania gospodarki energetycznej gminy.

Cele te i uwarunkowania gospodarki energetycznej gminy zawarte są w następujących dokumentach uchwalonych przez Sejmik Województwa i Radę Gminy:

-   „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego”,

-   „Regionalna Strategia Energetyki ze szczególnym uwzględnieniem  źródeł odnawialnych”,

-   Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Cedry Wielkie 2005  – 2015,

-  „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2008 – 2011 z perspektywą 2012     – 2015 -  aktualizacja”,

-	„Polityka energetyczna polski do 2030 r.”

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” ustala zadania polityki przestrzennej w zakresie gospodarki energetycznej (cyt): „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, poprawa efektywności energetycznej, sprawności technicznej i efektywności ekonomicznej funkcjonowania systemu oraz stworzenie możliwości odbioru energii wytwarzanej w planowanych źródłach, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym CO2, zwiększenie udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii oraz poszanowanie i racjonalizacja zużycia energii”.

Ustala także zasady zagospodarowania przestrzennego (min.):

- Gminne dokumenty „energetyczne” (obecnie Założenia do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe) powinny być spójne z dokumentami planistycznymi („Studia…” i plany miejscowe). Uwzględnia się w nich przede wszystkim: zastępowanie węgla kamiennego biomasą w urządzeniach grzewczych małej mocy i niskiej sprawności, rozwój rozproszonych źródeł energii cieplnej i elektrycznej (w tym pracujących w skojarzeniu) oraz gazu, utrzymanie i rozwój istniejących oraz budowę nowych systemów sieciowej dystrybucji ciepła.

- Przy określaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględniać uwarunkowania wynikające w szczególności z ich oddziaływania na:

-	obszary objęte ochroną przyrody, w formie: parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych;

-	projektowane obszary chronione, w tym wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000;

-	obszary tworzące osnowę ekologiczną województwa – korytarze ekologiczne;

-	tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych, parkowo-pałacowych i parkowo-dworskich;

-	tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.

Konieczne jest również uwzględnianie lokalizacji i sąsiedztwa: terenów zabudowy mieszkaniowej oraz aktywnego wypoczynku, dróg o nawierzchni utwardzonej i linii kolejowych, linii elektroenergetycznych, lasów oraz akwenów i cieków wodnych, pasów technicznych i ochronnych brzegów morskich, innych farm wiatrowych.

Lokalizacje elektrowni wiatrowych muszą uwzględniać możliwość przesyłu wyprodukowanej energii, z zachowaniem możliwie jak najmniej negatywnego oddziaływania linii elektroenergetycznych na komponenty środowiska.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego (min.):

- W zakresie zaopatrzenia w gaz

-	budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Pszczółki – port północny w Gdańsku jako odgałęzienie gazociągu Włocławek – Gdynia,

-	gazyfikację obszarów wiejskich (gdzie wskaźniki gazyfikacji są wielokrotnie niższe niż w miastach i wskazują na bardzo ograniczony dostęp ludności do gazu ziemnego, w szczególności w zachodniej i centralnej części województwa), gdzie analizy techniczno - ekonomiczne wykażą opłacalność;

- W zakresie zaopatrzenia w ciepło

-	„Plan…” określa wskaźniki celów gospodarki energetycznej województwa w odniesieniu do poszczególnych rejonów (tab. nr 1 )

Tab. nr 1	Wybrane wskaźniki celów gospodarki energetycznej w województwie pomorskim

| Rejony energetyczne | Obniżenie zapotrzebowania na ciepło w województwie, poprzez realizację programów termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych, usługowych i użyteczności publicznej o | Obniżenie udziału węgla w bilansie paliw w województwie do wartości | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w zaspokojeniu ogólnego zapotrzebowania na ciepło w województwie do wartości |
| --- | --- | --- | --- |
| Województwo | 23 % | 48 % | 19 % |
| Rejon południowy obejmujący min. Powiat Gdański | 21 % | 40 % | 26 % (w gminach wiejskich do 44 %, w gminach miejskich do 10 %) |

-	wdrażanie termomodernizacji budynków i innych działań związanych z poszanowaniem energii oraz przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem do polskiego ustawodawstwa ustaleń dyrektywy nr 2001/226 z 11 maja 2001 r. ustanawiającej wspólne zasady legislacyjne osiągania odpowiedniego poziomu wydajności energetycznej budynków;

-	likwidacja źródeł emisji powierzchniowej w sektorze komunalno - bytowym, w których stosowanym paliwem jest węgiel lub drewno, powodujące przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego (PM10) i poziomu docelowego benzoαpirenu, w pierwszej kolejności w strefach objętych naprawczymi programami ochrony powietrza oraz sporządzanie i realizacja programów ograniczania niskiej emisji w tych strefach;

-	rozwój różnorodnych form rozproszonej generacji energii w oparciu o surowce odnawialne w tym przede wszystkim o biomasę (biogaz rolniczy i z roślin lignocelulozowych);

-	tworzenie kompleksów agroenergetycznych w celu uprawiania i wykorzystywania różnorodnych surowców rolniczych dla celów energetycznych;

-	upowszechnienie wykorzystywania energii słonecznej do przygotowywania ciepłej wody;

-	wykorzystywanie niskotemperaturowej energii geotermalnej do ogrzewania w powiązaniu z energią słoneczną oraz wykorzystywanie energii wysokotemperaturowej, w obszarach jej występowania, szczególnie w rejonie Chojnic i Łeby;

-	sukcesywne zastępowanie paliw kopalnych (przede wszystkim węgla) w kotłowniach lokalnych i indywidualnych źródłach ciepła spalaniem i zgazowywaniem biomasy stałej (słoma, drewno odpadowe, rośliny energetyczne), szczególnie na terenach wiejskich.

- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną

-	budowa źródeł energii odnawialnych, w tym systemowych elektrowni wiatrowych przekazujących energię do krajowej sieci elektroenergetycznej, z zachowaniem zasad lokalizacji wymienionych w „Planie…”.

-	budowa przydomowych elektrowni wiatrowych produkujących energię na potrzeby własne użytkowników;

-	rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w energię elektryczną zakresie linii 15 i 0,4 kV szczególnie na terenach wiejskich i obszarach rozwojowych;

„Regionalna Strategia Energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” określa wizję gospodarki energetycznej województwa (cyt):„Energetyka województwa pomorskiego zapewnia bezpieczeństwo energetyczne regionu, konkurencję produkcji i przesyłu energii, niezawodne dostawy taniej energii maksymalnie wykorzystując lokalne zasoby paliw, spełnia wymogi ochrony środowiska oraz nasze zobowiązania międzynarodowe”.

„Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego gminy Cedry Wielkie 2008 – 2015” w głównym celu strategicznym nr 6.6. Ochrona środowiska zapisano (cyt): Rozwój energetyki odnawialnej, a w szczególności rozwój energetyki wiatrowej.

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata 2009 – 2012” w zakresie związanym z energetyką „Program…” przewiduje następujące cele i kierunki działań. W celu perspektywicznym Środowisko i zdrowie – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego zapisano działanie (cyt) Ograniczenie źródeł niskiej emisji poprzez promocję indywidualnego ogrzewania zasilanego gazem lub z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

„Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” określa cele i działania zmierzające do realizacji poszczególnych kierunków. Przytaczamy poniżej (tabela nr 2) te z pośród nich, które odnoszą się bezpośrednio do gminnej polityki energetycznej.

Tab. nr 2.	Kierunki, cele i działania „Polityki…”

| Kierunki | Cele | Działania |
| --- | --- | --- |
| Poprawa efektywności energetycznej |
| Kwestia efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy dla realizacji wszystkich jej celów. | Rozwój generacji rozproszonej | Stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowiednią politykę gmin |
|  | Wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii | Zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią, |
| Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii |
| Przez bezpieczeństwo dostaw paliw i energii rozumie się zapewnienie stabilnych dostaw paliw i energii na poziomie gwarantującym zaspokojenie potrzeb krajowych i po akceptowanych przez gospodarkę i społeczeństwo cenach, przy założeniu optymalnego wykorzystania krajowych zasobów surowców energetycznych … | Głównym celem polityki energetycznej w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jest zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii. | Preferowanie skojarzonego wytwarzania energii jako technologii zalecanej przy budowie nowych mocy wytwórczych. |
|  |  | Rozwój energetyki rozproszonej, wykorzystującej lokalne źródła energii jak metan czy OZE. |
| Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw |
| Rozwój energetyki odnawialnej ma istotne znaczenie dla realizacji podstawowych celów polityki energetycznej. Energetyka odnawialna to zwykle niewielkie jednostki wytwórcze zlokalizowane blisko odbiorcy, co pozwala na podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych. Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych cechuje się niewielką lub zerową emisją zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. | Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu 15 % w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych | Wdrożenie kierunków budowy biogazowi rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie, |
|  |  | Bezpośrednie wsparcie budowy nowych jednostek OZE i sieci elektroenergetycznych, umożliwiających ich przyłączenie, |
|  | Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnych zasobach | Ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną, |
| Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko |
| Przewidywane działania pozwolą na ograniczenie emisji SO2, NOX i pyłów zgodnie ze zobowiązaniami przyjętymi przez Polskę. Działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 powinny doprowadzić do znacznego zmniejszenia wielkości emisji na jednostkę produkowanej energii. | Ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego | Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł w ogólnej produkcji energii |
|  | Ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych, |  |
|  | Zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych. |  |

2.2.	Synteza ocen i propozycji rozwiązań zawartych w „Założeniach…”

2.2.1	Stan istniejący i perspektywy rozwoju gminy.

W obszarze gminy wyróżnić można dwie części:

część północą – obejmującą ok. 62 % powierzchni gminy z terenami depresyjnymi (0,0 – 1,25 m n.p.m.), narażone na niebezpieczeństwo powodzi o niekorzyst-nych warunkach ekofizjograficznych dla rozwoju terenów mieszkaniowo - usługowych; w tej części dominuje osadnictwo pasmowe (Stanisławowo, Wocławy, Cedry Małe), rozwijające się na „groblach” nieco wyżej położonych terenów oraz osadnictwo rozproszone (Błotnik, Trzcinisko); przestrzeń tą, przecina korytarz transportowy projektowanej drogi krajowej S7.

część południowa – obejmującą tereny nieco wyżej położone (pow. 1,25 m n.p.m.), z glebami chronionymi o najwyższych klasach bonitacyjnych (dominują grunty orne klasy RII, RIIIa, RIIIb); występuje tu osadnictwo zwarte o rodowodzie średniowiecz-nym, charakteryzujące się wysokim stopniem zachowania historycznych struktur osadniczych.

Z uwagi na zróżnicowanie uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, w „Studium…” przyjęto zasadę określania odrębnych kierunków zmian w strukturze przestrzennej dla każdej z tych części.

Część północna – kierunki zmian w strukturze przestrzennej oparte być powinny na maksymalizacji szans rozwojowych, wynikających z uwarunkowań zewnętrznych, dotyczy to w szczególności otoczenia pasa transportowego drogi krajowej S7. Przyjęto następujące kierunki:

–	dopuszczenie lokalizacji ferm wiatrowych w strefie nie kolidującej z podstawowymi formami zagospodarowania;

–	rozwój rolnictwa.

Część południowa – przyjęte kierunki rozwoju (min.):

–	zrównoważony rozwój poszczególnych miejscowości z preferencją modelu krawędziowego;

–	rozwój pro turystycznej struktury sieciowej, łączącej obie części gminy;

–	rozwój rolnictwa.

Jako tereny osiedleńcze wyodrębnione w „Studium…” uznano wszystkie tereny mieszkaniowe ustalone w planach miejscowych oraz tereny usług, sportu i zieleni, występujące w rozproszeniu i nie tworzące zgrupowań strukturotwórczych. W obrębie terenów mieszkaniowo - usługowych objętych planami miejscowymi wyodrębniono tereny obecnie niezabudowane (według mapy ewidencyjnej zawierającej warstwę budynkową). Według wstępnego bilansu stanowią one 48 % wszystkich terenów mieszkaniowych, objętych planami (294,80 ha) o teoretycznej pojemności 1.630 działek (o średniej powierzchni 1.800 m ²/działkę). Dodatkowo wyróżniono zgodnie z ustaleniami „Strategii rozwoju gminy Cedry Wielkie na lata 2008 - 2015” rezerwy dla 640 działek, przy założeniu średniej wielkości działki 1.,000 m ² (łącznie 100,0 ha nowych terenów rozwojowych). W sektorze usługowo – produkcyjnej wiodącą zmianą w strukturze przestrzennej gminy będzie strefa aktywności inwestycyjnej wyznaczona w otoczeniu korytarza transportowego projektowanej krajowej drogi S7. Podstawą wyodrębnienia terenów produkcyjno - usługowych była „Analiza możliwości rozwoju aktywności inwestycyjnej w strefie korytarza transportowego” wykonywana równolegle do prac nad Studium, oraz ustalenia w tym zakresie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

Wstępna ocena możliwości rozwoju aktywności inwestycyjnej w zakresie terenów produkcyjno-usługowych obejmuje łącznie około 500,0 ha, występujących w trzech zgrupowaniach:

- zgrupowanie wschodnie związane z realizacją wielopoziomowego węzła 
w Koszwałach, projektowanego na szlaku Południowej Obwodnicy Miasta Gdańska, obejmuje około 137,0 ha;

- zgrupowanie zachodnie związane z realizacją wielopoziomowego węzła 
w Cedrach Małych na szlaku drogi krajowej S7 oraz z systemem dróg serwisowych obejmuje 228,0 ha;

- zgrupowanie centralne związane z systemem dróg serwisowanych łączących obydwa ww. węzły obejmuje 138,0 ha.

Przewiduje się wzrost liczby mieszkańców gminy z ok. 6 400 w stanie istniejącym do ok. 15 000 osób w perspektywie. Powierzchnia użytkowa mieszkań w tym okresie wzrośnie z ok. 134 tys. m 2 do ok. 290 tys. m 2. Ocenia się, że powierzchnia użytkowa usług materialnych i niematerialnych wzrośnie z ok. 2100  m 2 do ok. 4000 m 2.

2.2.2.	Prognoza zapotrzebowania na energie

Zapotrzebowanie na ciepło - obliczenia przeprowadzono dla trzech rejonów obliczeniowych:

-	rejon I – obejmuje miejscowości Cedry Wielkie i Małe, Koszwały oraz Miłocin

-	rejon II- obejmuje pozostałe miejscowości gminy,

-	rejon III – obejmuje planowane zgrupowania produkcyjno – usługowe.

Ocenia się, że zapotrzebowanie w stanie istniejącym oraz w perspektywie będzie kształtowało się następująco:

-	stan istniejący –116,61 TJ

-	po przewidywanej termomodernizacji –79,90 TJ

-	w perspektywie –  847,02 TJ

A zatem zapotrzebowanie na ciepło w pespektywie, związane z rozwojem gminy przewidzianym w „Studium…” wzrośnie ponad siedmiokrotnie w stosunku do stanu istniejącego.

Strukturę paliw w stanie istniejącym ilustruje rysunek nr 2.

Rys. nr 2. Struktura paliw w stanie istniejącym

Zaopatrzenie w gaz. Gmina nie korzysta z gazu ziemnego. „Plan zagospodarowania przestrzennego

województwa Pomorskiego” przewiduje realizację na terenie gminy gazociągu wysokiego ciśnienia

w relacji Pszczółki – Port Północny. Wysokie i ciągle rosnące ceny gazu skłaniają do poglądu, że nie należy rekomendować gazyfikacji gminy jako działania własnego samorządu terytorialnego. Istnieje, bowiem niebezpieczeństwo braku dostatecznej liczby odbiorców komunalnych, co może spowodować, że kosztowna inwestycja polegająca na budowie sieci i stacji redukcyjno – pomiarowych okaże się nieefektywna ekonomicznie. Wydaje się, że gazyfikacja gminy, (jeżeli zostanie zrealizowana) w odniesieniu do gospodarstw domowych ograniczy się do I rejonu obliczeniowego, gdzie jego odbiorcami mogą być zakłady usługowo – wytwórcze („przemysł”) oraz cześć mieszkańców, a źródło gazu mogłyby stanowić planowane gazociągi średniego ciśnienia doprowadzające gaz do „zgrupowań”. Na pozostałym obszarze o niewielkiej gęstości zainwestowania, niezbędna długość sieci będzie niewspółmierna do potencjalnej liczby odbiorców. Wychodząc z tego założenia ocenia się, że perspektywiczne zapotrzebowanie gazu na cele grzewcze wyniesie ok. 29 000 tys. Nm3/rok.

Ocena zapotrzebowania na energię elektryczną wykazała, że może ono wzrosnąć z ok. 8 700 MWh w stanie istniejącym do 31 700 MWh w perspektywie.

2.2.3.	Zasoby energii odnawialnych i możliwości ich wykorzystywania

Biomasa. Zasoby biomasy i możliwości uzyskania energii z ich wykorzystywania zestawiono w tabeli nr 3.

Tab. nr 3	Zasoby biomasy i możliwości uzyskania energii

| Zasoby energetyczne biomasy |
| --- |
| Rejony | Spalanie słomy | Spalanie roślin energetycznych | Zgazowanie roślin energetycznych, kogeneracja | Zgazowanie roślin energetycznych, biometan |
|  | [TJ] | [TJ] | [TJ] | [MWh] | [tys. m 3] |
|  | 83 | 308 | 107 | 20 230 | 8 600 |
| Zapotrzebowanie na media |
|  | Ciepło | Energia elektryczna | Gaz |
| Rejon I | 137,56 | 17 100 | 3 930 |
| Rejon II | 104,18 | 14 600 | 2 977 |
| Razem rejon I i II | 241,74 | 31 700 | 6 907 |

Energia wiatru. Gmina Cedry Wielkie ma bardzo dobre warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. „Studium…” przewiduje możliwości lokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych. Istotnym ograniczeniem tej funkcji jest objęcie całego terenu gminy Obszarem Chronionego Krajobrazu. Zasoby energii wiatru mogą być bez ograniczeń wykorzystywane przez małą energetykę wiatrową (wiatrowe elektrownie przydomowe).

Energia słońca. Potencjalne zasoby energii słońca są wystarczające do zaspokojenia wszystkich potrzeb gminy w zakresie energii elektrycznej i cieplej wody.

Energia geotermalna. Jest to energia wnętrza Ziemi - czyli naturalne ciepło planety zgromadzone w skalach i wypełniających je wodach. W warunkach gminy może ona znaleźć powszechne zastosowane jako tzw. „energia niskotemperaturowa” wykorzystywana w pompach ciepła. Energia geotermalna niskotemperaturowa występuje poniżej głębokości l do 1,5 m w gruncie lub wodach podziemnych. Pompy cieplne uruchamiane energią elektryczną lub gazową pozwalają na zamianę niskich temperatur uzyskiwanych z ziemi lub wody (10 – 20 0 C) do temperatur przydatnych w ciepłownictwie (35 – 50 0 C).

2.2.4.	Perspektywiczny model gospodarki energetycznej gminy

Perspektywiczna wizja energetyki gminy Cedry Wielkie

„Zrównoważona gospodarka energetyczna integrująca różne nośniki energii, zapewniająca lokalne bezpieczeństwo energetyczne, wykorzystująca gminne zasoby paliw i energii, zapewniające dostawę energii po możliwie najniższych kosztach oraz spełniająca wymogi ochrony środowiska”

Wizja ta będzie realizowana poprzez zadania gminnej polityki energetycznej, które muszą być zgodne z ustaleniami polityki energetycznej państwa - wynika to z zapisów „Prawa energetycznego” oraz ustaleniami dokumentów uchwalonych przez Sejmik Samorządowy i Radę Gminy. Co więcej, powodzenie realizacji tej polityki w skali kraju, w części gospodarki energetycznej zależy wyłącznie od działań i decyzji podejmowanych na szczeblu gminy. Dotyczy to głównie zaopatrzenia w ciepło, które nie znajduje żadnego odniesienia na poziomie kraju, a na poziomie województwa i powiatu tylko pośrednie i to w niewielkim stopniu. W pewnym stopniu będzie ono dotyczyć także zaopatrzenia w gaz, ponieważ często ściśle wiąże się ono z zaopatrzeniem w ciepło. Zadania te przedstawiono w tabeli nr 4.

Tab. nr 4.	Zadania i działania gminnej polityki energetycznej

| Nr zadania i działania | Zadania i działania gminnej polityki energetycznej | Powiązania z „Polityką” i dokumentami chwalonymi przez Sejmik i Radę Gminy |
| --- | --- | --- |
| I | Zmniejszenie zużycia energii średnio w gminie o ok. 30 % oraz kosztów jej uzyskania przez odbiorców końcowych, w tym: | „Polityka”, „Plan”, „RSE”, „Program” |
| 1 | w budownictwie mieszkaniowym o ok. 27 % |  |
| 2 | w obiektach użyteczności publicznej ok. 15 % |  |
| 3 | w usługach o ok. 18 % |  |
| 4 | w sektorze przemysłu o ok. 10 % |  |
| 5 | modernizacja oświetlenia ulicznego i w obiektach użyteczności publicznej | „Strategia” |
| 6 | zmniejszanie kosztów użytkowania energii cieplnej poprzez eliminację drogich nośników energii (uwzględniono w wariantach) | „Polityka”, „Plan”, „RSE”, |
| II | Podniesienie poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu uzyskania udziału tych źródeł w ogólnym zużyciu energii na poziomie min 44 %, w tym: | „Polityka”, „Plan”, „RSE”, „Strategia” ” |
| 7 | upowszechnienie wykorzystywania nadwyżek słomy w postaci brykietów do ogrzewania pomieszczeń, szczególnie w I i II rejonie obliczeniowym |  |
| 8 | wprowadzenie upraw roślin energetycznych na powierzchni, co najmniej 10 % użytków rolnych oraz na odłogach i ugorach |  |
| 9 | przygotowanie i wdrożenie do realizacji gminnego programu przetwarzania biomasy stałej na paliwa do spalania w kotłowniach lokalnych i indywidualnych – I wariant gospodarki energetycznej gminy |  |
| 10 | budowa gminnej biogazowni wytwarzającej w kogeneracji energię elektryczną i ciepło; budowa sieci cieplnych w I rejonie obliczeniowym - II wariant gospodarki energetycznej gminy |  |
| 11 | budowa gminnej biogazowni wytwarzającej biogaz i budowa gminnych sieci biogazu – III wariant gospodarki energetycznej gminy |  |
| 12 | upowszechnianie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną w postaci małych elektrowni wiatrowych |  |
| 13 | upowszechnieniu stosowania kolektorów słonecznych do produkcji cieplej wody oraz sukcesywne wprowadzanie ogniw fotowoltaicznych |  |
| 14 | upowszechnienie wykorzystywania niskotemperaturowej energii geotermalnej poprzez stosowanie do ogrzewania pomp ciepła typu „woda – woda’ oraz „powietrze – powietrze” z wykorzystaniem gruntowych wymienników ciepła |  |
| 15 | upowszechnienie małych , przydomowych biogazowni rolniczych |  |
| III | Zmniejszenie oddziaływania energetyki na środowisko, w tym: | „Plan”, „Program” |
| 16 | poprawa stanu czystości powietrza atmosferycznego, w tym min. sukcesywne zmniejszanie udziału węgla, aż do całkowitej eliminacji jego spalania perspektywie (uwzględniono w wariantach) |  |
| IV | Edukacja, propagowanie i wspieranie różnych form wykorzystywania energii odnawialnych przez jej indywidualnych odbiorców, tym: | „Program” |
| 17 | utworzenie w Urzędzie Gminy stanowiska energetyka gminnego (omówiono w pkt. 13) | Omówiono w „Konkluzji…” |
| 18 | poszukiwanie i wdrażanie po za unijnych sposobów wspierania finansowego energetyki odnawialnej (jw.) |  |

W „Założeniach…” zaproponowano modernizację gospodarki energetycznej gminy Cedry Wielkie w trzech wariantach:

-	 wariant I (działanie nr 9) - przygotowanie i wdrożenie do realizacji gminnego programu przetwarzania biomasy stałej na paliwa do spalania w kotłowniach lokalnych i indywidualnych,

-	wariant II (działanie nr 10) - budowa gminnej biogazowni wytwarzającej w kogeneracji energię elektryczną i ciepło; budowa sieci cieplnych w I rejonie obliczeniowym,

-	wariant III (działanie nr 11) - budowa gminnej biogazowni wytwarzającej biogaz i budowa gminnych sieci biogazu zużywanego do zaspokajania potrzeb cieplnych.

2.2.4.1.	Warianty modernizacji gospodarki energetycznej gminy

Wariant I.  W wariancie tym przewiduje się, że znacząca ilość możliwej do pozyskania biomasa w postaci lignocelulozowych roślin energetycznych będzie spalana w kotłowniach lokalnych i grzewczych urządzeniach indywidualnych. Zadaniem gminy byłoby pozyskiwanie surowca w postaci roślin energetycznych, suszenie i przetwarzanie surowca na paliwo nadające się do spalanie w urządzeniach o wysokiej sprawności (np. zrębki, brykiety, pelety itp.), konfekcjonowanie paliwa w opakowania ułatwiające ich transport oraz sprzedaż paliwa w punktach rozmieszczonych na terenie gminy. Poprawienie efektywności spalania drewna i roślin energetycznych wymagałoby sukcesywnej wymiany istniejących kotłów w kotłowniach lokalnych i indywidualnych na urządzenia o wyższej sprawności. Zasoby energii z roślin energetycznych oszacowano na ok. 308 TJ. Jak wskazano wyżej są to zasoby wystarczające dla zaspokojenia potrzeb cieplnych I i II rejonu obliczeniowego. Potrzeby cieplne budownictwa mieszkaniowego w rejonie II byłyby realizowane częściowo (w ok. 80 % za pomocą słomy, a przemysłu za pomocą gazu ziemnego. Dla budownictwa mieszkaniowego w rejonie I przewidziano niewielki – ok. 20 % udział pomp ciepła. Dla obiektów użyteczności publicznej przewidziano znaczące zastosowanie pomp ciepła jako kontynuacja dotychczasowych działań. Model bilansu paliw i zapotrzebowania przedstawia rys nr 3, a zużycie paliw rysunek nr 4. W wariancie tym (również w II i III) zaopatrzenie w ciepło planowanych zgrupowań produkcyjno – usługowych (III rejon obliczeniowy) realizowane byłoby poprzez spalanie gazu ziemnego w lokalnych i indywidualnych kotłowniach lub też wykorzystanie ciepła wytwarzanego w elektrociepłowni gazowej, która mogłaby powstać na tych terenach.

Rys. nr 3		Model bilansu paliw i zapotrzebowania na ciepło w wariancie I.

Rys. nr 4.	Udział paliw w wariancie I

Wariant II.  W wariancie tym przewiduje się także wykorzystanie całego zasobu biomasy z roślin energetycznych, oraz większości zasobu słomy, którym dysponuje gmina. Słoma (podobnie jak w wariancie I) zostanie wykorzystana do zaopatrzenia w ciepło budownictwa mieszkaniowego w II rejonie obliczeniowym. Rośliny energetyczne zostaną poddane procesowi zgazowania – uzysk gazu ok. 6 000 tys. m 3 - w elektrociepłowni biogazowej w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. W procesie tym można uzyskać: ok. 20 230 MWh energii elektrycznej i ok. 107 TJ ciepła. Zakres rzeczowy tego działania obejmuje:

-	budowę elektrociepłowni biogazowej o mocy ok. 2,5 MW,

-	budowę linii elektroenergetycznej zapewniającej przesył do sieci dystrybucyjnej,

-	budowę sieci cieplnych w I rejonie – cena ciepła – wg doświadczeń duńskich kształtuje w wielkości ok. 20 zł/GJ.

Elektrociepłownia pracowałaby na zasadzie non profit, a część dochodów (po odliczeniu kwot na odtworzenie inwestycji) uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła – po spłaceniu przez gminę kredytów na udział własny – byłyby:

-	przeznaczane na budowę autonomicznej sieci elektroenergetycznej przesyłającej tanią energię do zasilania pomp ciepła w I i II rejonie, cena ciepła wytwarzanego w pompach ciepła wynosi ok. 19,5 zł/GJ,   lub

-	dofinansowanie tych mieszkańców, którzy zamienią węglowe źródła na pompy ciepła.

Model bilansu paliw i zapotrzebowania przedstawia rys nr 5, a zużycie paliw i energii rysunek nr 6.

Rys. nr 5 	Model bilansu paliw i zapotrzebowania na ciepło w wariancie II

Rys. nr 6	Udział paliw energii w wariancie II

Wariant III.  W wariancie tym przewiduje się również wykorzystanie całego zasobu biomasy, którym dysponuje gmina. Rośliny energetyczne (100 %) oraz słoma (50 %) tj. ok. 30 000 ton zostaną poddane procesowi zgazowania w biogazowej fermentacyjnej w celu produkcji ok. 13 000 tys. m 3 biogazu, z którego można uzyskać ok. 340 TJ ciepła. Jest to wielkość wystarczająca do zaspokojenia perspektywicznych potrzeb w I i II rejonie obliczeniowym. Produkowany gaz byłby przesyłany gminną siecią gazociągów średniego ciśnienia do odbiorców na terenie całej gminy i spalany w kotłowniach lokalnych i indywidualnych. Na rysunku nr 12 biogazownia w Danii i w Niemczech. Zakres rzeczowy tego działania obejmuje:

-	budowę biogazowni o wydajności ok. 13 000 tys. m 3 biogazu/rok,

-	budowę gminnej sieci gazociągów średniego ciśnienia.

Za pomocą biogazu przesyłanego siecią zastanie zaspokojone ok. 80 % potrzeb cieplnych gminy w I i II rejonie. Pozostałe 20 % - w zabudowie rozproszonej będzie korzystało z brykietów słomianych. Podobnie jak w poprzednich wariantach zgrupowania produkcyjno - usługowe w rejonie III będą zaopatrywane w ciepło za pomocą gazu ziemnego w ok. 80 % potrzeb i za pomocą biogazu kupowanego od gminy – w ok. 20 %. Model bilansu paliw i zapotrzebowania przedstawia rys nr 7, a zużycie paliw i energii rysunek nr 8.

Rys. nr 7	Model bilansu paliw i zapotrzebowania na ciepło w wariancie III

Rys. nr 8	Udział paliw energii w wariancie II

2.2.4.2.	Wybrane działania wspólne dla wszystkich wariantów

Zmniejszenie zużycia energii przez odbiorców końcowych (działania 1 – 6) Mieszkańcy gminy mają realny wpływ na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przede wszystkim poprzez wymianę tradycyjnych 	żarówek na energooszczędne. Ocenia się, że w ten sposób można uzyskać ok. 8 % oszczędności zużycia energii przez gospodarstwa 	domowe w stanie istniejącym. Uzyskanie założonego wskaźnika oszczędności ciepła w obecnych uwarunkowaniach prawnych będzie trudne. Wprawdzie możliwe jest umorzenie części kredytu w postaci tzw. „premii termomodernizacyjnej” jednakże wykonanie termomodernizacji wymaga znacznych nakładów finansowych. Konieczne są zmiany systemowe. W obiektach użyteczności publicznej i usługach oraz przemyśle uzyskanie założonych wskaźników oszczędności ciepła jest zupełnie realne. Gmina może uzyskać współfinansowanie tego zadania w ramach RPO. Modernizacja instalacji i oświetlenia może przynieść, podobnie jak w budownictwie mieszkaniowym, oszczędności zużycia energii  elektrycznej rzędu 8 – 10 %. Modernizacja oświetlenia ulicznego może przynieść oszczędności kosztów energii rzędu 22 %.

Upowszechnienie wykorzystywania nadwyżek słomy w postaci brykietów do ogrzewania pomieszczeń, szczególnie w II i III rejonie obliczeniowym (działanie nr 7).

Brykietowanie słomy ma szereg istotnych zalet:

-		podwyższenie wartości opałowej do 16 - 17 GJ/t.

- ujednolicenie struktury opału (średnica 50 - 60 mm długość 	dowolna)

- nie ma problemu samozapłonu przy składowaniu.

- stwarza warunki do automatyzacji procesów spalania w małych i 	dużych 	kotłach.

Wprowadzenie upraw roślin energetycznych na powierzchni co najmniej 10 % użytków rolnych (działanie nr 8)

Realizacja tego działania warunkuje modernizację gospodarki energetycznej niezależnie od wariantu, ponieważ rośliny energetyczne stanowią podstawowy surowiec dla energetyki odnawialnej. Przyjęta wielkość areału upraw roślin energetycznych (10 % użytków rolnych – 750 ha) związana jest z zapisem zawartym w „Polityce…” (cyt) „…zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak, aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną”. Wśród znawców przedmiotu przeważa pogląd, że właśnie owe 10 % jest bezpieczną granicą eliminująca konkurencję tych dwóch rodzajów wykorzystywania użytków rolnych. Wydaje się, że wielkość ta dla konkretnych warunków gminy Cedry Wielkie może ulec weryfikacji in plus na drodze specjalistycznej oceny, bo np. aktualna wielkość odłogów wynosi ok. 1000 ha.

Upowszechnienie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię 	elektryczną w postaci małych elektrowni wiatrowych i ogniw fotowoltaicznych (działanie nr 12)

Warto zauważyć, że wytwarzanie energii w systemowych elektrowniach wiatrowych i przekazywanie jej do krajowego systemu przesyłowego i dystrybucyjnego nie przynosi mieszkańcom gminy bezpośrednich korzyści energetycznych. Wprowadzenie nowych mocy do systemu zwiększa wprawdzie bezpieczeństwo energetyczne systemu jednak ich oddziaływanie na lokalne bezpieczeństwo energetyczne jest niewielkie. Znacznie większe znaczenie w tym zakresie mogą mieć małe, przydomowe elektrownie wiatrowe pracujące na potrzeby ich właścicieli i magazynujące energię w akumulatorach, w okresach niskiego rozbioru. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych dla takich urządzeń wynosi ok. 5 – 7 lat.

Upowszechnieniu stosowania kolektorów słonecznych do 	produkcji cieplej wody oraz sukcesywne wprowadzanie ogniw fotowoltaicznych (działanie nr 13)

Przyjmując, że powierzchnia dachów budynków mieszkalnych na terenie gminy wyniesie w perspektywie ok. 50 000 m 2, energia, jaka może być uzyskana z promieniowania słonecznego w sezonie letnim wynosi ok. 86 TJ. Wystarczyłoby to - z ogromną nadwyżką – do pokrycia zapotrzebowania całej gminy na ciepło, konieczne do produkcji ciepłej wody użytkowej. Jej wykorzystywanie powinno się wiązać z powszechną praktyką instalowania kolektorów słonecznych w nowych budynkach i sukcesywnego wyposażania w te urządzenia budynków istniejących. Coraz większego znaczenia nabiera wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej. Podstawową barierę stanowią wysokie koszty inwestycyjne instalacji. Sytuacja ta zmienia się jednak dynamicznie zarówno w związku ze wzrastającym popytem, jak i w wyniku postępu technologicznego.

Upowszechnienie wykorzystywania niskotemperaturowej energii geotermalnej (działanie nr 14)

W warunkach gminy Cedry Wielkie wykorzystywanie tej energii polegać będzie na pobieraniu ciepła zawartego w wodach podziemnych lub gruncie za pomocą pomp ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem wymuszającym przepływ ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o temperaturze wyższej. Proces ten przebiega wbrew naturalnemu kierunkowi przepływu ciepła i zachodzi dzięki dostarczonej z zewnątrz energii elektrycznej. Urządzenia te są tak skonstruowane, że z jednej jednostki dostarczanej energii możliwe jest uzyskanie 3 – 6 jednostek energii. Tzw. „dolne źródło energii” skąd jest ona pobierana mogą stanowić płytkie poziomy wodonośne ujmowane np.. za pomocą studni lub sond oraz grunt.

Poprawa stanu czystości powietrza atmosferycznego, w tym min. sukcesywne zmniejszanie udziału węgla, aż do całkowitej eliminacji jego spalania perspektywie (działanie nr 16)

Jednym z podstawowych celów szerokiego wprowadzania energii odnawialnej jest konieczność poprawy stanu czystości powietrza atmosferycznego. Poniżej zestawiono (na rysunku nr 9) wyniki szacunkowych obliczeń emisji zanieczyszczeń dla stanu istniejącego i perspektywy w trzech wariantach i wariancie przejściowym.

Rys. nr 9	   Emisja zanieczyszczeń do powietrza

3.	Wariant przejściowy

„Założenia …” nie są programem operacyjnym, lecz mają charakter strategiczny i przedstawiają w ramach wariantów modele gospodarki energetycznej gminy jako pewne stany tej gospodarki umożliwiające kwantyfikację jej cech taki jak: koszty ciepła i emisja zanieczyszczeń. Chodzi, zatem o uzyskanie pewnej jednorodności modeli umożliwiającej ich porównywanie. Praktyczna realizacja zapisów zawartych w „Założeniach…” będzie z całą pewnością odbiegała od tej jednorodności. Trudno np. wyobrazić sobie, że na trenie gminy zostanie całkowicie wyeliminowany węgiel jako paliwo w indywidualnych urządzeniach grzewczych. Możliwe jest także przenikanie się wariantów np. realizacja biogazowni z wielkim zakresem sieci biogazu (wariant III) i spalanie biomasy na części obszaru gminy (wariant I) lub budowa elektrociepłowni biomasowej (wariant II) bez autonomicznych sieci elektroenergetycznych, a zatem większy zakres spalania biomasy itp. Biorąc powyższe pod uwagę przygotowano wariant przejściowy obejmujący horyzont czasowy 2020 r. Prognozowane zużycie paliw i energii w tym wariancie oparte jest na wskaźnikach określonych w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” (porównaj tab. nr 1).

Założono także, że:

-	udział energii elektrycznej zużywanej do napędu pomp ciepła w budownictwie mieszkaniowym, i usługach w rejonie I wyniesie ok. 10 %, w tym 90 % w obiektach użyteczności publicznej (zgodnie w planami gminy w tym zakresie),

-	ze względów ekonomicznych zostanie zaniechane użytkowanie oleju opalowego i gazu LPG,

-	gazyfikacja gminy obejmie planowane zespoły produkcyjno – usługowe (przemysł) w rejonie III oraz ok. 6 % budownictwa mieszkaniowego, usług i przemysłu w rejonie I.

Przyjęto również, że: zapotrzebowanie na ciepło w budownictwie, usługach i przemyśle w rejonach I II osiągnie 70 % wartości perspektywicznej, w zespołach produkcyjno – usługowych w rejonie III (przemysł) osiągnie 50 % wartości perspektywicznej, a w obiektach użyteczności publicznej osiągnie 100 % wartości perspektywicznej. Perspektywiczne zapotrzebowanie na ciepło oceniono w wielkości ok. 589,94 TJ. Udział paliw i energii ilustruje rysunek nr 10, a prognozę emisji zanieczyszczeń rysunek nr 9.

Rys. nr 10 	Udział paliw i energii wariancie przejściowy

4.	Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy

Na sposób sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cedry Wielkie” rzutują przedstawione niżej przesłanki determinujące zastosowane metody ocen.

- „Założenia…” są dokumentem kierunkowym o charakterze strategicznym obejmującym horyzont czasowy sięgający jednego pokolenia, nie zawierają konkretnych rozwiązań realizacyjnych poszczególnych inwestycji związanych z modernizacją gospodarki energetycznej, ani też ich lokalizacji, nie określają one także jednoznacznie sposobu przeprowadzenia tej modernizacji. W oparciu o analizy stanu istniejącego „Założenia…” prezentują wariantowe możliwości modernizacji gospodarki energetycznej, nie przesądzając wyboru wariantu. Po uchwaleniu „Założeń…” przez Radę Gminy należy sporządzić koncepcję techniczno – ekonomiczną (np. jako załącznik do przewidzianego prawem energetycznym „Planu zaopatrzenia gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”), której ustalenia powinny przesądzić wybór optymalnego wariantu.

- Można, zatem stwierdzić, że „Założenia…” określają jedynie zapisane w ustawie  (cyt) „…ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływana środowisko”. Identyfikacja owych „ram” prowadzi do wniosku, że będą to dwie grupy zagadnień:

1.	ewentualna realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg rozporządzenia Rady Ministrów , takich jak: elektrociepłownia na biomasę produkująca energię elektryczną i ciepło , biogazownia (instalacja do produkcji paliw z produktów roślinnych) do produkcji biogazu, sieci do przesyłu gazu ziemnego i biogazu, towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne oraz sieci ciepłownicze;

2.	przedsięwzięcia nie ujęte w ww. rozporządzeniu, ale co których może istnieć domniemanie, że mogą one niekorzystnie oddziaływać na środowisko takie jak: wykorzystywanie nadwyżek słomy i drewna z lasów oraz intensywne uprawy roślin energetycznych;

- Jeżeli rozumowanie powyższe uznać za poprawne to przedsięwzięcia pierwszej grupy nie będą wywoływały żadnych negatywnych oddziaływań na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, wodę, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne. Lokalizacja tych przedsięwzięć nie została ustalona i ma ona swobodny charakter (pokazane w „Założeniach…” lokalizacje mają charakter symboliczny). Należy je, zatem – po wykonaniu szczegółowych analiz -  tak zlokalizować i zaprojektować, aby nie oddziaływały na ww. komponenty środowiska lub, jeżeli okaże się to w szczególnych przypadkach niemożliwe, już w fazie projektowania przewidzieć działania minimalizujące te oddziaływania. Mogą one natomiast oddziaływały na: powietrze atmosferyczne (bezpośrednio) i na ludzi (pośrednio), rośliny (głownie w odniesieniu do obszarów chronionych), oraz na powierzchnię ziemi.

Przedsięwzięcia drugiej grupy nie będą wywierały żadnych oddziaływań na: ludzi, zwierzęta, wody, powietrze, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne. Wykorzystywanie dla celów energetycznych drewna z lasów wiąże się, w sposób immanentny wyłącznie z obszarami leśnymi. Wykorzystywanie słomy i roślin energetycznych dotyczy wyłącznie obszarów rolniczych. Mogą one natomiast wywierać oddziaływanie na: powierzchnię ziemi, rośliny i różnorodność biologiczną.

- Odrębne zagadnienie stanowią planowane elektrownie wiatrowe. W „Studium…” nie zostały określone ich lokalizacje, lecz jedynie jako (cyt) „strefy możliwych lokalizacji”. Ostateczne ustalenie w tej sprawie uzależniono od opinii i uzgodnień, których procedura w chwili pisania niniejszej prognozy nie została zakończona. Tym niemniej uznano za celowe dokonanie oceny tych stref traktując ją jako przyczynek do podjęcia ostatecznej decyzji.

- W ramach prac nad prognozą dokonano, zatem oceny potencjalnych znaczących oddziaływań skutków realizacji rozwiązań zaproponowanych w „Założeniach…” na określone powyżej elementy struktury środowiska abiotycznego i biotycznego. Prognozę przedstawiono w formie opisowej i graficznej.

- Obecnie nie funkcjonują powszechnie ujednolicone metody wykonywania strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do projektów „Założeń…”, brak jest przepisów wykonawczych w tym zakresie. Prognozę sporządzono, więc zgodnie z wymogami ustawowymi i ustalonym zakresem, przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych wykorzystujących dostępne wskaźniki stanu środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków przewidywanych zmian w środowisku, na podstawie, których sformułowano oceny i wyciągnięto stosowne wnioski.

- W prognozie wykorzystano dokumenty lokalne i regionalne analizując zawarte w nich cele ochrony środowiska w odniesieniu do rozwiązań zaproponowanych w „Założeniach…” Dokumenty lokalne to: „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cedry Wielkie” i „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Cedry Wielkie na lata na lata 2009 - 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016. (projekt aktualizacji).

Dokumenty regionalnego: Prognoza oddziaływania na środowisko „Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” (2006 r.), Prognoza oddziaływania na środowisko do „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego” (2009 r.), Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska województwa pomorskiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy 2011 – 2014” (2009 r.).

5.		Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

5.1.   Charakterystyka  wybranych zasobów  i  walorów  środowiska przyrodniczego gminy

Na terenie gminy Cedry Wielkie w strukturze użytkowania gruntów przeważają użytki rolne zajmujące na koniec 2008 r. powierzchnię 10 142 ha (82 % obszaru gminy) z przewagą gruntów ornych o powierzchni 9 050 ha (około 73 % obszaru gminy). Powierzchnia gruntów leśnych (stan 31.12. 2008 r.) wynosiła 14,1 ha, około 0,11 % całej powierzchni gminy. Lasy na terenie gminy  występują  jedynie  w  postaci  pasów  zadrzewień oraz niewielkich odosobnionych enklaw (olsy, zarośla wierzbowe).

Obszar Natura 2000 (kod PLB 040003) obejmuje odcinek Doliny Wisły w jej dolnym biegu, od Włocławka do Przegaliny, zachowujący naturalny charakter i dynamikę rzeki swobodnie płynącej. Powierzchnia całego obszaru wynosi 33 559 ha, część obszaru znajdująca się w granicach administracyjnych  gminy,  o  powierzchni  725,9  ha i obejmuje  tereny  w lewobrzeżnym

międzywalu Wisły wzdłuż wschodnie granicy gminy. Jest to ostoja ptasia o randze europejskiej Występuje w niej co  najmniej  46  gatunków  ptaków  z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje  ok. 180  gatunków  ptaków.  Jest także bardzo ważną ostoją dla ptaków migrujących i zimujących, w tym orła bielika. W okresie lęgowym obszar  zasiedla,  co  najmniej  1%  populacji  krajowej  następujących gatunków  ptaków:  nurogęś,  ohar  (PCK),  rybitwa  białoczelna  (PCK),  rybitwa  rzeczna, zimorodek, ostrygojad (PCK); w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje derkacz, mewa czarnogłowa, sieweczka rzeczna. W okresie wędrówek ptaki wodno - błotne występują w koncentracjach do 50 000 osobników. W okresie zimy występuje, co najmniej 1 % populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków:  bielik,  gągoł,  nurogęś;  stosunkowo  licznie  występuje  bielaczek;  ptaki wodno - błotne występują w koncentracjach do 40 000 osobników.

Zagrożenia tego obszaru stanowią: niszczenie morfologicznej różnorodności międzywala, zanieczyszczenie wód (przemysłowe i komunalne), zabudowa brzegów, zalesianie muraw,  spontaniczna  sukcesja  roślinności wskutek  zaprzestania  lub  zmniejszenia  intensywności  wypasu  zwierząt  w  międzywalu, zamiana użytków zielonych na pola orne w międzywalu. Obszar podlega  działaniom  z  zakresu  ochrony  przeciwpowodziowej.  Istniejące obiekty i urządzenia związane z  ochroną  przeciwpowodziową  oraz  koryto  rzeczne  wymagają utrzymywania  ich w należytym stanie  technicznym. Na obszarze prowadzone są działania zapewniające swobodny spływ wód  oraz  lodu.  Przy wykonywaniu powyższych zadań nie zawsze jest zachowana dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny.

Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich zgodnie z ustawową definicją obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz oraz zróżnicowane ekosystemy, wartościowe  ze względu  na  możliwość  zaspokajania  potrzeb  związanych  z  turystyką  i  wypoczynkiem  lub pełniona funkcją korytarzy ekologicznych. Tereny te wyróżniono w sieci obszarów chronionych  ECONET  –  Polska,  jako  korytarze ekologiczne rangi krajowej.

Obszar Chronionego Krajobrazu Żuław Gdańskich został utworzony na mocy Rozporządzenia

Wojewody Gdańskiego nr 5/94 z dnia 8 listopada 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Gdańskiego z 1994 nr 27 poz. 139 i z 1998 r. nr 59, poz. 294) i zajmuje powierzchnię 30 092 ha. W granicach gminy Cedry Wielkie znajduje się ponad 12 403,0 ha OChK Żuław Gdańskich, co stanowi 99,8 % całej powierzchni gminy. Chroni on unikalny krajobraz rolniczy powstały w wielowiekowym procesie  przekształcania środowiska  gruntowo - wodnego  delty Wisły.  Na terenie tym dominuje  użytkowanie rolnicze, zorganizowane w geometrycznych  formach złożonego, polderowego systemu melioracyjnego i występuje  rozproszona zabudowa zagrodowa.  W obrębie tego obszaru chronionego krajobrazu znajduje się zamknięte i rekultywowane składowisko popiołów  paleniskowych Elektrociepłowni Gdańskiej w Przegalinie.

Zgodnie z rozporządzeniem Wojewody Pomorskiego nr 23/07 z 06.07.2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w województwie pomorskim na terenie OChK Żuław Gdańskich możliwa jest lokalizacja przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko nie jest obowiązkowe, jeżeli przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę OChK. Oznacza to, że możliwe jest rozpatrywanie lokalizacji elektrowni wiatrowych o całkowitej wysokości masztów nieprzekraczającej 30 m i mocy nominalnej nieprzekraczającej 100 MW. Wielkości te mają związek z rozporządzeniem Rady Ministrów z 9.11. 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Stanowi ono w § 2. ust. 1. (cyt) „Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (pkt. 5) instalacje planowane na lądzie wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii, o mocy nominalnej elektrowni nie   mniejszej   niż   100   MW…” a w § 3. ust. 1. (cyt) „Sporządzenia raportu o oddziaływaniu   przedsięwzięcia   na   środowisko   mogą   wymagać   następujące   rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (pkt. 6) instalacje  wykorzystujące   siłę  wiatru   do   produkcji   energii   o   całkowitej  wysokości   nie   niższej   niż   30  m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5”.

5.2.	Jakość i zagrożenia środowiska, identyfikacja źródeł zagrożeń

Dla oceny wpływu projektowanego dokumentu na środowisko najistotniejsze są nastepujace jego elementy:

-	powietrze atmosferyczne z uwagi na emisje zamieczyszczeń z kubaturowych urzadzeń emergetycznych oraz gleby z uwagi na zamierzone wykorzystywanie nadwyżek z rolnictwa i uprawy roślin  energetycznych,

-	krajobraz, klimat akustyczny i awiofauna z uwagi na mozliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych.

Powietrze atmosferyczne. Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  środowiska  w  Gdańsku  w  latach  2005 - 2008  prowadził pasywny  monitoring  stężenia  dwutlenku  siarki,  dwutlenku  azotu  i  benzenu  w miejscowośc Kiezmark.  Stężenia  badanych  substancji  w  powietrzu  nie  przekraczają  dopuszczalnych wartości ze względu na ochronę zdrowia  ludzi  i ochronę  roślin. Od 2007 obserwuje się stałe obniżanie się poziomu stężeń średniorocznych. Wyniki pomiarów zestawiono w tabeli nr 5.

Tab. 5		Wyniki monitoringu powietrza

| Zanieczyszczenia | Stężenia max. miesięczne [μg/m 3] | Stężenia średnie roczne [μg/m 3] | Klasa |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |  |
| SO2 | b.d. | 35,5 | 12,6 | 5,3 | 5,9 | 8,1 | 4,2 | 3,1 | A |
| NO2 | b.d. | 34,9 | 21,0 | 13,9 | 11,8 | 18,2 | 12,4 | 11,5 | A |
| Benzen | b.d. | 10,5 | b.d. | b.d. | 3,4 | 2,6 | 2,0 | 1,7 | A |

Przy ocenie stanu aerosanitarnego powietrza nie da się jasno wytyczyć granic administracyjnych  poszczególnych  obszarów,  w  których  jakość  powietrza  zależy  tylko i wyłącznie od ilości emitowanych zanieczyszczeń z emitorów zlokalizowanych na terenie tego obszaru.                          Na stan jakości powietrza w rejonie gminy Cedry Wielkie wpływ mają emitory zlokalizowane również poza jego obszarem, a ich oddziaływanie zależ od szeregu czynników, w tym atmosferycznych np. prędkość i kierunek wiatru.

Źródła emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które znajdują się na terenie gminy Cedry Wielkie to: emitory obiektów przemysłowych, lokalne kotłownie zespołów zabudowy mieszkaniowej (osiedlowe) i obiektów użyteczności publicznej, indywidualne źródła ciepła zabudowy mieszkaniowej i obiektów usługowych (tzw. emisja niska), zanieczyszczenia komunikacyjne (emisja liniowa z ciągów komunikacji samochodowej przebiegających przez teren gminy), emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów o utwardzonej nawierzchni, głównie komunikacyjnych, emisje niezorganizowane pochodzące z ferm hodowlanych, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów głównie w zakresie odorów oraz tlenków azotu.

Bardzo istotny jest napływ zanieczyszczeń z terenów aglomeracji trójmiejskiej, w tym zwłaszcza Rafinerii Gdańskiej S.A., oczyszczalni „Wschód” w Gdańsku oraz ze składowiska fosfogipsów w Wiślince (gm. Pruszcz Gdański).

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest komunikacja samochodowa. Rozkład i natężenie zanieczyszczeń związane są z przebiegiem tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Wielkość wpływu na środowisko w zakresie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego uwarunkowana jest pośrednio natężeniem ruchu pojazdów, określonego liczbą pojazdów na dobę. Według pomiarów z 2000 r. (Ruch drogowy 2000, 2001, BP-BDiM „Transprojekt Warszawa”, Warszawa.), trasy o największym natężeniu ruchu stanowią: droga krajowa nr 7 i droga wojewódzka nr 227.

Na terenie gminy nie ma dużych źródeł emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze spalania energetycznego paliw, jak też z przemysłu. Funkcjonuje wprawdzie kilka kotłowni lokalnych o  mocy  powyżej  100  kW, ale ich wpływ na jakość powietrza jest niewielki. Problemem jest natomiast emisja zanieczyszczeń ze spalania węgla kamiennego w kotłowniach i paleniskach indywidualnych. Z zagadnieniem tzw. „niskiej – emisji” w mieszkalnictwie i usługach wiąże się  także kolejny problem – często w tych  paleniskach  spalany  jest węgiel o  różnej jakości (najczęściej niskiej) oraz różnego rodzaju odpadów (szczególnie  niebezpieczne  są  tworzywa  sztuczne),  co  dodatkowo pogarsza stan aerosanitarny.  Szacuje się, że niska emisja zanieczyszczeń powietrza pochodząca z ogrzewania stanowi ok. 80 % ogólnej emisji zanieczyszczeń powietrza.

Utrzymywanie się tego rodzaju użytkowania paliw przy planowanym silnym rozwoju przestrzennym

Gleby. Dominującym typem gleb na terenie gminy są mady. Charakteryzuje je wysoka żyzność i pochodzenie aluwialne. Na większości obszaru gminy występują mady darniowo - brunatne średnie, mady średnio ciężkie i ciężkie, mady próchnicze średnio ciężkie i ciężkie, a także niewielkie fragmenty mad o niewykształconym profilu. Mady darniowo - brunatne wykształciły się pod lasami łęgowymi. Mady próchnicze, użytkowane jako pastwiska, leżą na terenach depresyjnych. Wzdłuż brzegów Wisły (okolice Kiezmarka) występują mady o niewykształconym profilu. Niewielkie powierzchnie gminy zajmują gleby torfowe i murszowo - torfowe, które charakteryzuje wysokie zwilgocenie i występowanie zbiorowisk szuwarów turzycowych. Na obszarze gminy przeważają gleby kompleksu pszennego, występują tu również gleby kompleksu pszenno - żytniego i zbożowo -pastewnego. Tereny o podwyższonym poziomie wód gruntowych (szczególnie tereny depresyjne i przydepresyjne) narażone są na niebezpieczeństwo degradacji gleb poprzez procesy oglejenia (zwłaszcza bardzo żyzne mady ciężkie). Zagrożenie to jest efektem utrzymywania się podwyższonego poziomu wód gruntowych, bądź zalegania na polach, na skutek pogorszonej drożności kanałów melioracyjnych, wód opadowych i roztopowych.

Krajobraz i dziedzictwo kulturowe. Żuławy Gdańskie (część Żuław Wiślanych) to nisko położona równina aluwialna, która powstała w wyniku akumulacji namułów rzecznych. Krajobraz równiny jest monotonny i płaski, z licznymi depresjami (do 1,9 m p.p.m.) oraz pojedynczymi wzniesieniami (głównie pochodzenia antropogenicznego). Generalnie obszar gminy nachylony jest ku północy. Ponadto prawie całkowicie pozbawiony jest zalesienia, jedynie wzdłuż dróg i rowów melioracyjnych występują liczne pasy zadrzewień klimatycznych. Współczesny krajobraz żuławski ukształtowany został w wyniku działalności antropogenicznej. W celu ochrony przed zalewem wód zamieszkałych terenów delty sypano wały ziemne, równocześnie wykonywano system rowów odwadniających tereny chronione wałami. Karczowano lasy łęgowe, zamieniając je stopniowo na pola uprawne. Powstałe na skutek tych działań środowisko – bezleśna, płaska powierzchnia, pokryta licznymi kanałami – jest sztucznie podtrzymywane poprzez funkcjonowanie systemów melioracyjnych także modyfikowane przez klimatyczne nasadzenia drzew.

Teren gminy leży w obrębie regionu historyczno - kulturowego Żuławy (mikroregion Żuławy Gdańskie) – o wybitnych wartościach kulturowych. Do najcenniejszych obiektów kulturowych na terenie gminy zaliczono: domy podcieniowe – w Miłocinie, Trutnowach i Koszwałach, dwór w Miłocinie, kościół i cmentarz przykościelny – w Giemlicach, kościół, cmentarz przykościelny oraz starodrzew na cmentarzu przykościelnym – w Kiezmarku, kościół, plebania i cmentarz przykościelny w Trutnowach, ruiny kościołów – w Cedrach Wielkich i w Wocławach. Na terenie gminy znajduje się 155 stanowisk archeologicznych.

Cały obszar gminy tworzy rozległa równina, której znaczne powierzchnie znajdują się poniżej poziomu morza. Jest to przestrzeń przyrodniczo - techniczna o unikatowych wartościach w skali kraju przejawiających się we wszystkich elementach środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu. Zachowanie unikatowych wartości tej przestrzeni zagrożonej bezpośrednim sąsiedztwem aglomeracji trójmiejskiej, powinno być traktowane w kategoriach trójochrony (ochrona środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazowego). Szczególnie istotne są:

-	ochrona walorów krajobrazowych systemu polderowego Żuław i towarzyszących im zabytków techniki melioracyjnej,

-	zachowanie i eksponowanie charakterystycznych fragmentów krajobrazu, panoram widokowych i wnętrz architektoniczno – krajobrazowych,

-	ochrona przedpola ekspozycji oraz poprawa eksponowania wartościowych elementów obiektów zabytkowych i historycznych sylwet panoramicznych wsi lokacyjnych przez ustanowienie „otulin krajobrazowych”,

-	ochrona różnorodności dziedzictwa kulturowego wykształconego w wyniku wielu procesów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej,

-	stwarzanie przestrzennych warunków dla kontynuacji funkcji tożsamych dla tradycji miejsca.

Przez północno - wschodnie i częściowo centralne fragmenty gminy przebiegają linie elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć determinujące ich krajobraz.

Klimat akustyczny w północno – wschodniej części gminy kształtowany jest wpływem drogi krajowej nr 7. W latach  2003 - 2005 WIOŚ  w  Gdańsku  przeprowadził  pomiary  hałasu  wzdłuż  głównych  dróg województwa pomorskiego. Odnotowane poziomy statystyczne Leq wynosiły:

-	w  Koszwałach,  przy  natężeniu  ruchu  wynoszącym  10 800  pojazdów/24h,  przy  udziale

pojazdów ciężkich 9,3 % -  min. 29,1 dB, średnio 76,5 dB, max. 91,3 dB

-	w  Kiezmarku,  przy  natężeniu  ruchu  wynoszącym  27 360  pojazdów/24h,  przy  udziale

pojazdów ciężkich 18,0 % - min. 37,3 dB, średnio 77,1 dB, max. 91,0 dB.

W pozostałej części gminy panuje klimat akustyczny charakterystyczny dla terenów wiejskich o niezbyt intensywnej gęstości zabudowy.

5.3.	Zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu

Zaniechanie realizacji modernizacji gospodarki energetycznej gminy nie jest możliwe. Wskaźniki docelowego modelu tej gospodarki przedstawione w tabeli nr 1 stanowią ustalenie „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” warunkujące ustawową zgodność „Studium…” z „Planem…” Ponadto gminna polityka energetyczna musi spełniać wymogi zawarte w polityki energetycznej państwa. Pozostaje, zatem tylko kwestia wyboru wariantu modernizacji i tempa jej realizacji. Zaniechanie realizacji projektowanego dokumentu przy jednoczesnym planowanym rozwoju spowoduje znaczące pogorszenie stanu powietrza atmosferycznego na obszarze gminy. Ocenę tego stanu w odniesieniu do prognozowanego zużycia paliw i energii przy zachowaniu obecnej struktury zużycia paliw przedstawiono w tabeli nr 6.

Tab. nr 6.    Emisja zanieczyszczeń do atmosfery – stan istniejący i prognoza przy braku realizacji

| Paliwo | Emisja zanieczyszczeń [t/rok] |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO2 | Pył |
|  | Stan istniejący | Brak realizacji | Stan istniejący | Brak realizacji | Stan istniejący | Brak realizacji | Stan istniejący | Brak realizacji |
| Węgiel | 54,2 | 335,7 | 0,9 | 5,4 | 10017,8 | 62108,2 | 22,7 | 141,0 |
| Gaz LPG | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,1 |
| Drewno | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 30,0 |
| Olej opałowy | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 396,2 | 0,1 | 0,4 |
| Razem | 54,3 | 336,5 | 1,1 | 7,1 | 10017,8 | 62505,7 | 26,2 | 171,5 |

Jak wynika z danych zawartych w tabeli nr 6 brak realizacji projektowanego dokumentu, przy jednoczesnej realizacji rozwoju gminy przewidywanego w „Studium…” spowoduje ogromne wzrosty emisji zanieczyszczeń w stosunku do stanu istniejącego: SO2 – ok. 6 razy, NOx – ok. 7 razy, CO2 – ok. 6 razy i pył – ok. 7 razy. Ocenia się, że wzrosty te mogą wywołać przekroczenie dopuszczalnych wartości normowanych zanieczyszczeń.

6.		Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Gmina Cedry Wielkie to gmina wiejska, na której obszarze obserwuje się rozwój mieszkalnictwa i związany z nią postępujący proces urbanizacji, któremu sprzyja bliskie sąsiedztwo aglomeracji trójmiejskiej i położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych województwa pomorskiego oraz rozwój innych funkcji gospodarczych.

Z funkcją mieszkaniową i produkcyjno - usługową, wiąże się emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z produkcją ciepła. Oprócz tej emisji, zwiększa się także emisja spalin samochodowych oraz wtórne pylenie z podłoża związane ze wzrostem ruchu kołowego na głównych drogach obszaru opracowania. W tym zakresie niepokojące jest osiagniecie ok. 50 %  NOx ze względu na ochronę roślin (ustalonej na 20  µg/m3) oraz blisko 50 % normy dopuszczalnej wielkości stężenie benzenu. Nasilanie się tego stanu może wywierać niekorzystny na szatę roslinną gminy, w tym na obszary chronione , a posrednio na obszary Natury 2000. Nie ulega wątpliwości, że znaczący udział w tym zakresie na emisja zanieczyszczeń związana z wytwarzaniem ciepła.

Zagrożeniem dla bioróżnorodności agrocenoz oraz dla gleb związane jest z koniunkturą, pogarszania się struktury upraw roślin, przejawiająca się zwiększaniem udziału upraw zbóż oraz rzepaku na niekorzyść roślin okopowych.

Z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu nie zostały zidentyfikowane żadne inne  istotne problemy ochrony środowiska dotyczące obszarów podlegających ochronie.

7.   	Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000

7.1.	Urządzenia do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji

W projektowanym dokumencie zaproponowano cztery grupy działań.

1.	Trzy warianty modernizacji gospodarki energetycznej gminy oraz tzw. „wariant przejściowy” (w zakresie zaopatrzenia w ciepło), których realizacja może oddziaływać na: powietrze atmosferyczne (bezpośrednio) i na ludzi (pośrednio), rośliny (głównie w odniesieniu do obszarów chronionych), oraz na powierzchnię ziemi. Dwa z tych wariantów – II i III zawierają ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływana środowisko  takie jak: elektrociepłownia na biomasę produkująca energię elektryczną i ciepło, biogazownia (instalacja do produkcji paliw z produktów roślinnych) do produkcji biogazu, sieci do przesyłu gazu ziemnego i biogazu, towarzyszące im tłocznie lub stacje redukcyjne oraz sieci ciepłownicze; wariant I „przejściowy” nie zawierają owych „ram”, ponieważ nie przewidziano w nim tego rodzaju przedsięwzięć.

2.	Działania wspólne dla wszystkich wariantów niezawierające ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływana środowisko, ale co których może istnieć domniemanie, że mogą one niekorzystnie oddziaływać na środowisko takie jak: wykorzystywanie nadwyżek słomy oraz drewna z lasów i intensywne uprawy roślin energetycznych.

3.	Działania wspólne dla wszystkich wariantów, które nie będą wywoływały żadnych niekorzystnych oddziaływań na środowisko takie jak: zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych oraz obiektów usługowo – produkcyjnych i użyteczności publicznej, upowszechnianie indywidualnych źródeł zaopatrzenia w energię elektryczną w postaci małych, przydomowych elektrowni wiatrowych, upowszechnienie małych, przydomowych biogazowni rolniczych, upowszechnienie wykorzystywania niskotemperaturowej energii geotermalnej poprzez stosowanie do ogrzewania pomp ciepła typu „woda – woda’ oraz „powietrze – powietrze” z wykorzystaniem gruntowych wymienników ciepła, upowszechnienie stosowania kolektorów słonecznych do produkcji cieplej wody oraz sukcesywne wprowadzanie ogniw fotowoltaicznych. Charakter tych działań jednoznacznie wskazuje, że ich oddziaływanie na środowisko będzie wyłącznie korzystne, a w związku z tym pominięto je w niniejszej „Prognozie…”

4.	Działania wynikające z ustaleń „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego”, takie jak: budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Żydowo – Słupsk, GPZ 110/SN kV „Cedry Wielkie” (lokalizacja w Płaszewie), min. dla odbiory energii wyprodukowanej w elektrowniach wiatrowych oraz linii 110 kV od projektowanego GPZ do istniejącej linii 110 kV relacji Żydowo-Słupsk – Poznańska, które mogą one oddziaływać na niektóre elementy środowiska takie jak: krajobraz, szatę roślinną i dobra kultury, a także na ludzi poprzez promieniowanie elektromagnetyczne; Inwestycje te zapisane są w „Aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego”, który wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został uchwalony w 2009 r. „Plan…” nie przesądza lokalizacji tych inwestycji (w sensie ich przebiegu) pozostawiając ten problem do rozwiązania na etapie projektowania i postępowania w sprawie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko. Należy je zatem tak zaprojektować , aby oddziaływania mogły być zminimalizowane, a w tym zachowane wymogi ochronne (odpowiednie odległości zabudowy, zwłaszcza przeznaczonej na stały pobyt ludzi). W celu eliminowania zagrożeń związanych z przebiegiem i lokalizacją urządzeń do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej (linie 400, 110 kV i 15 kV oraz GPZ), i gazu (planowany gazociąg wysokiego ciśnienia Szczecin – Gdynia) w fazie planowania i projektowania tych inwestycji niezbędne jest ustalenie odpowiednich zasad zagospodarowania terenów w ich otoczeniu, w tym w przypadkach określonych przepisami szczególnymi potrzeby utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania. Działania te również pominięto w „Prognozie…” ponieważ zostały one poddane ocenie w ramach procedury uzgadniania i uchwalania „Aktualizacji planu…”

7.1.1.	 Ocena oddziaływań pierwszej grupy działań

Wariant I przewiduje się, że cała możliwa do pozyskania biomasa w postaci nadwyżek słomy (w postaci brykietów) oraz drewna odpadowego i lignocelulozowych roślin energetycznych będzie spalana w kotłowniach lokalnych i grzewczych urządzeniach indywidualnych.

Podstawowe oddziaływania, jakie mogą wywoływać rozwiązania zaproponowane w wariantach odnoszą się do powietrza atmosferycznego. W tabeli nr 7 zestawiono emisje zanieczyszczeń powietrza w stanie istniejącym i w wariancie I.

Tab. nr 7.	Stan istniejący i prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza w wariancie I

| Paliwo | Emisja zanieczyszczeń [t/rok] |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO2 | Pył |
|  | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. |
| Węgiel | 54,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 10017,8 | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
| Gaz | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 44,5 | 0,0 | 45,6 | 0,0 | 7,0 |
| Biomasa | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 68,4 |
| Olej opałowy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Razem | 54,3 | 0,2 | 1,1 | 45,5 | 10017,8 | 45,6 | 26,2 | 75,4 |

Prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza wariantu I wskazuje, że w wyniku jego realizacji mogłyby nastąpić następujące zmiany emisji zanieczyszczeń w stosunku do stanu istniejącego:

-	radykalne obniżenie emisji SO2 i CO2

-	wielokrotne zwiększenie emisji NOx

-	ok. trzykrotne zwiększenie emisji pyłu.

Warto zwrócić uwagę, że zdecydowana większość emisji NOx pochodzi ze spalania gazu ziemnego przewidzianego jako nośnik energii dla znaczącego rozwoju funkcji produkcyjno – usługowej zaprojektowanego w „Studium…” Natomiast niemal cala emisja pyłu pochodzi ze spalania biomasy.

Szacuje się, że emisja NOx nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężenia ze względu na ochronę zdrowia - 40 µg/m 3 i  ze względu na ochronę roślin - 20 µg/m 3.

Szczególnie niepokojący jest w tym wariancie znaczny wzrost emisji pyłu i związany z tym wzrost stężenia benzo(a)pirenu. W ramach prognozy nie ma możliwości sformułowania jednoznacznej oceny w tym zakresie, w szczególności w odniesieniu spalania paliw dla celów grzewczych. Jednakże wysoka wartość bezwzględna tej emisji – w przeliczeniu na hektar powierzchni wyższa niż średnia w województwie  wskazuje na taka możliwość.

Benzo(a)piren jest wielopierścieniowym węglowodorem aromatycznym o właściwościach rakotwórczych. Głównym źródłem jego emisji w powietrzu jest niepełne spalanie paliw stałych, w tym przede wszystkim węgla i drewna. Związek ten oznacza się w pyle zawieszonym. Największym źródłem benzo(a)pirenu są paleniska domowe, w tym piece kaflowe, otwarte kominki i indywidualne urządzenia centralnego ogrzewania o niskiej sprawności. W urządzeniach tych nie ma możliwości redukcji zanieczyszczeń pyłowych w spalinach. Wielkość emisji tej substancji z gospodarstw domowych szacuje się na: ok. 1550 kg/tonę węgla i ok. 1300 kg/tonę

drewna .

Poziom docelowy stężenia benzo(a)pirenu  do osiągnięcia i utrzymania w poszczególnych strefach o okresie uśredniania wyników pomiarów – 1 rok kalendarzowy wynosi  1 ng/m 3. Przy czym poziom docelowy jest  to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych.

Wymiana istniejących w znacznej mierze przestarzałych i niesprawnych indywidualnych urządzeń grzewczych na nowoczesne kotły umożliwiające np. zgazowanie biomasy (wskazano na to w „Założeniach…) może tą sytuację w znaczący sposób poprawić. Nie ulegnie wprawdzie zmniejszeniu ilość emitowanego pyłu ale na skutek poprawy sposobu spalania biomasy zostanie wyeliminowany w znacznym stopniu benzo(a)piren.

Można, zatem stwierdzić, że wariant ten aczkolwiek prowadzi do bardzo wysokiej redukcji emisji dwutlenku siarki i dwutlenku węgla, może oddziaływał negatywnie bezpośrednio na powietrze atmosferyczne i pośrednio na zdrowie ludzi i szatę roślinną oraz przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w szczególności w przypadku jego zastosowania bez modernizacji indywidualnych i lokalnych urządzeń grzewczych. Oddziaływanie w tej wielkości będzie ograniczone do czasu trwania temperatur obliczeniowych w okresie sezonu grzewczego.

Wariant II przewiduje także wykorzystanie całego zasobu biomasy, którym dysponuje gmina. Słoma (podobnie jak w wariancie I) zostanie wykorzystana do zaopatrzenia w ciepło budownictwa mieszkaniowego w postaci brykietów, drewno i rośliny energetyczne zostaną poddane procesowi zgazowania w elektrociepłowni biogazowej w celu produkcji energii elektrycznej i ciepła. Zakres rzeczowy tego działania obejmuje: budowę elektrociepłowni biogazowej o mocy, linii elektroenergetycznej zapewniającej przesył do dystrybucyjnych sieci cieplnych. W tabeli nr 8 zestawiono emisje zanieczyszczeń powietrza w stanie istniejącym i w wariancie II.

Tab. nr 8.	Stan istniejący i prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza w wariancie II

| Paliwo | Emisja zanieczyszczeń [t/rok] |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO2 | Pył |
|  | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. |
| Węgiel | 54,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 10017,8 | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
| Gaz | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 46,1 | 0,0 | 47,1 | 0,0 | 7,2 |
| Drewno | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Słoma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 |
| Biogaz (EC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 1,8 |
| Olej opałowy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Razem | 54,3 | 0,2 | 1,1 | 57,9 | 10017,8 | 58,2 | 26,2 | 28,2 |

Prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza wariantu II wskazuje, że w wyniku jego realizacji może nastąpić:

-	radykalne obniżenie emisji SO2 i CO2

-	zwiększenie emisji NOx , ocenia się że wzrost ten nieco wyższy niż w wariancie I nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych stężeń, ponieważ zasadnicza cześć NOx emitowana z elektrociepłowni będzie wyrzucana do atmosfery kominem o wysokości zapewniającej odpowiednią dyspersję zanieczyszczeń; podobnie jak w wariancie I znaczna część emisji NOx będzie pochodziła ze spalania gazu w projektowanej funkcji produkcyjno - usługowej.

-	zwiększenie emisji pyłu również emitowanego z elektrociepłowni, która zostanie skutecznie wyeliminowane (co najmniej w 90 %) za pomocą urządzeń odpylających.

Można, zatem stwierdzić, że w wariancie tym wystąpi również oddziaływanie na powietrze atmosferyczne odniesione do emisji NOx w skali znacząco niższej niż w wariancie I. W kontekście możliwości bardzo dużej redukcji SO2, CO2 i pyłu oddziaływania te można uznać za dopuszczalne.

Wariant III przewiduje również wykorzystanie całego zasobu biomasy, którym dysponuje gmina. Drewno i rośliny energetyczne (100 %) oraz słoma (80 %) tj. zostaną poddane procesowi zgazowania w biogazowej fermentacyjnej w celu produkcji biogazu wykorzystywanego do produkcji ciepła. Produkowany gaz byłby przesyłany gminną siecią gazociągów średniego ciśnienia do odbiorców na terenie całej gminy i spalany w kotłowniach lokalnych i indywidualnych. W tabeli nr 9 zestawiono emisje zanieczyszczeń powietrza w stanie istniejącym i w wariancie III.

Tab. nr 9	Stan istniejący i prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza w wariancie III

| Paliwo | Emisja zanieczyszczeń [t/rok] |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO2 | Pył |
|  | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. |
| Węgiel | 54,2 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 10017,8 | 0,0 | 22,7 | 0,0 |
| Gaz | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 36,5 | 0,0 | 37,3 | 0,0 | 5,7 |
| Drewno | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Słoma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 |
| Biogaz (EC) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| Olej opałowy | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| Razem | 54,3 | 0,2 | 1,1 | 61,6 | 10017,8 | 37,3 | 26,2 | 17,6 |

Prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza wariantu III wskazuje, że w wyniku jego realizacji mogłoby nastąpić radykalne obniżenie emisji wszystkich zanieczyszczeń za wyjątkiem NOX. Wzrost tego wskaźnika z całą pewnością nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego stężenia.

Wariant przejściowy przewiduje modernizacje gospodarki energetycznej gminy w celu uzyskania wskaźników ustalonych w „Planie zagospodarowania województwa pomorskiego”.

W tabeli nr 10 zestawiono emisje zanieczyszczeń powietrza w stanie istniejącym i w tym wariancie.

Tab. nr 10	Stan istniejący i prognoza emisji zanieczyszczeń do powietrza w wariancie przejściowym

| Paliwo | Emisja zanieczyszczeń [t/rok] |
| --- | --- |
|  | SO2 | NOx | CO2 | Pył |
|  | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. | Stan istniejący | Persp. |
| Węgiel | 54,2 | 21,7 | 0,9 | 0,4 | 10017,8 | 4015,0 | 22,7 | 9,1 |
| Gaz | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 24,2 | 0,0 | 3,7 |
| Drewno | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 0,0 |
| Słoma | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,7 |
| Razem | 54,3 | 21,8 | 1,1 | 24,5 | 10017,8 | 4039,2 | 26,2 | 45,5 |

Prognoza emisji zanieczyszczeń powietrza tego wariantu wskazuje, że w wyniku jego realizacji, podobnie jak w poprzednich wariantach mogłoby nastąpić radykalne obniżenie emisji SO2 i CO2 wzrasta natomiast emisja NOX i pyłu. Wzrost tych wskaźników z całą pewnością nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego stężenia.

Ocena wariantów w zakresie oddziaływania na środowisko wymaga komentarza.

-	Emisje zanieczyszczeń powietrza wyliczone dla poszczególnych wariantów odnoszą się do maksymalnego zapotrzebowania na ciepło, jakie wystąpi przy temperaturze obliczeniowej

– 160 C. Oznacza to, że są emisje „chwilowe”, a rzeczywiste emisje będą znacznie niższe i uzależnione od temperatur zewnętrznych.. Np. w sezonie grzewczym 2008/2009 było tylko 2 dni z temperatura niższą od 160 C , a średnia temperatura sezonu grzewczego wynosiła + 0,9 0 C. Odniesiona do tej temperatury średnia emisja pyłu w wariancie I wyniosłaby ok. 11 t/rok , a w stanie istniejącym ok. 2,8 t/rok.

-	Emisje zanieczyszczeń odnoszą się do maksymalnego zapotrzebowania na ciepło; oceniono, że wzrośnie ono ok. siedmiokrotnie w stosunku do stanu istniejącego.

Biorąc pod uwagę powyższe konteksty, ocena wariantów w zakresie oddziaływania na powietrze atmosferyczne prowadzi do następujących wniosków:

-	wszystkie warianty charakteryzują się bardzo wysoką redukcją dwutlenku siarki i dwutlenku węgla w stosunku do stanu istniejącego,

-	wszystkie warianty charakteryzują się wzrostem emisji dwutlenku azotu w stosunku do stanu istniejącego; wzrost ten szereguje warianty w następującej kolejności: przejściowy, I, II i III,

-	wszystkie warianty charakteryzują się wzrostem emisji pyłu w stosunku do stanu istniejącego; wzrost ren szereguje warianty w następującej kolejności: III, II, przejściowy i I.

-	najkorzystniejszy jest, zatem wariant II,

-	nasuwa się także wniosek, że spalanie biomasy w urządzeniach indywidualnych, gdzie brak jest możliwości redukcji pyłu, nie powinno być stosowane na obszarach o większym stopniu zainwestowanie (zwarta zabudowa) np. we wsi Cedry Wielkie,

-	jak już wspomniano wyżej, wszystkie oddziaływania będą miały charakter krótkoterminowy, odniesiony do czasu trwania sezonu grzewczego, a maksymalne tylko do okresów o temperaturze zewnętrznej równej lub niższej niż – 160 C.

Biorąc pod uwagę skutki środowiskowe zaniechania realizacji „Założeń…” oddziaływania rozpoznane we wszystkich wariantach należy uznać za pozytywne dla środowiska.

W omawianej grupie działań mogą wystąpić niekorzystne oddziaływania na: powietrze atmosferyczne, klimat akustyczny, powierzchnię ziemi i szatę roślinną związane z realizacją inwestycji kubaturowych i liniowych. Będą one miały charakter lokalny i krótkotrwały, ograniczony do obszaru lokalizacji i czasu realizacji tych inwestycji.

7.1.2	Ocena oddziaływań drugiej grupy działań

Do tej grupy zaliczono działania polegające na: wykorzystywaniu nadwyżek słomy i intensywne uprawy roślin energetycznych.

Słoma - produkt uboczny w produkcji roślinnej, stanowi obecnie podstawową biomasę odpadową wytwarzaną w rolnictwie. Powstawaniu jej nadwyżek sprzyja bardzo wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów i powiększająca się z każdym rokiem powierzchnia uprawy rzepaku a także stosunkowo niska obsada zwierząt gospodarskich utrzymywanych w systemach ściołowych. Część powstających nadwyżek jest przyorywana na polach a stosunkowo niewielka ilość jest już także wykorzystywana na cele energetyczne. Pozostają znaczne nadwyżki do zagospodarowania energetycznego.

Do spalania może być użyta słoma wszystkich gatunków zbóż i rzepaku. Ze względu na właściwości najbardziej przydatna jest słoma: żytnia, pszenna, rzepakowa i gryczana oraz słoma i osadki kukurydzy. Rozmiary produkcji słomy zależą przede wszystkim od wielkości areału uprawy, plonów oraz gatunku rośliny.

W celu oceny realnych możliwości pozyskania słomy na cele energetyczne, należy uwzględnić jej zapotrzebowanie do hodowli (na paszę i ściółkę) i na przyoranie.

Analiza prowadzone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego wykazują, że ogólny bilans substancji organicznej w glebach województwa pomorskiego jest ujemny, a jej niedobór szacuje się na ok. 300 tys. ton suchej masy obornika. Dla jego zrównoważenia, należałoby przeznaczyć na przyoranie około 450 tys. ton słomy. Zapotrzebowanie słomy na przyoranie występuje w szczególności w tych gminach, w których bilans glebowej substancji organicznej jest ujemny, tzn. więcej substancji organicznej jest wynoszona z gleby z plonem, niż wnoszona z nawozami organicznymi. Największe potrzeby w zakresie przyorania słomy wystąpiły w gminach o dominacji wielkoobszarowych, wysoko towarowych gospodarstw roślinnych, (min. w gminie Cedry Wielkie) znacznie mniejsze - w gminach o przewadze rolnictwa tradycyjnego. Wykorzystywanie słomy na cele energetyczne musi uwzględniać to oddziaływanie na jakość gleb.

Uprawy energetyczne - to uprawy roślin w celu pozyskania biomasy z przeznaczeniem na cele energetyczne - do produkcji energii cieplnej, energii elektrycznej oraz paliwa gazowego (biogazu) lub ciekłego (bioestru i bioetanolu). Intensyfikacja produkcji rolnej niesie za sobą zagrożenie dla pożytecznych owadów, ptaków, płazów, gadów i drobnych ssaków, a w przypadku eutrofizacji wód powierzchniowych – także ryb i innych organizmów wodnych.

Potencjalne zagrożenie stanowi także przedwczesne (przed uzyskaniem pewności o nieistnieniu zagrożeń) wprowadzenie do uprawy roślin energetycznych genetycznie zmodyfikowanych. Może ono wywołać szereg niekorzystnych skutków ekologicznych dla uprawianych i dzikich gatunków oraz naturalnych chronionych ekosystemów (brakuje danych na temat wielu potencjalnie możliwych interakcji i zależności roślin zmodyfikowanych ze środowiskiem biotycznym i abiotycznym).

Polska jest obecnie europejską ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt związanych z tradycyjnym rolnictwem. Wprowadzenie przemysłowych upraw GMO niesie ze sobą potencjalną możliwość przeniesienia informacji genetycznej do tych organizmów, co może zredukować różnorodność genetyczną i gatunkową na obszarach wiejskich. Szczególnym zagrożeniem może być przekazywanie transgenów poprzez potencjalne przepylenie w warunkach uprawy polowej roślin transgenicznych do odmian tego samego gatunku.

W przypadku uprawy roślin energetycznych, które sprowadzane są z zagranicy, należy brać pod uwagę zagrożenia inwazją obcych gatunków roślin, a więc konkurencję i wypieranie (spowodowane przewagą selektywną) oraz krzyżowanie z rodzimymi gatunkami, dające mieszańce zdolne opanować ekosystem. Zdolność do nadmiernego rozmnażania się powoduje, że gatunki te są szkodliwe, zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i dla gospodarki, powodują, bowiem uciążliwe zachwaszczenie ekosystemów naturalnych i upraw rolniczych.

Dla większości gatunków nie badano dotąd, czy rośliny energetyczne „uciekają” z upraw i kolonizują naturalne oraz półnaturalne siedliska. Najczęściej nie wiadomo też, czy gatunki te mogą skutecznie konkurować z gatunkami rodzimymi. Wśród obcych roślin energetycznych są już jednak niechlubne wyjątki, które zostały pod tym względem bardzo dobrze zbadane - rdestowce i barszcze zasłużenie cieszą się w większości krajów europejskich złą sławą gatunków bardzo inwazyjnych. Rdest sachaliński znalazł się na liście gatunków obcych, z adnotacją, iż istnieje konieczność zwalczania tego gatunku. Jego negatywny wpływ na rodzime gatunki roślin jest znaczny, a zasięg - ogólnopolski. Najnowsze opracowanie IOP PAN w Krakowie uwzględnia też topinambur (słonecznik bulwiasty), którego zasięg oszacowano na ogólnokrajowy, a tempo ekspansji na znaczne/umiarkowane. Do upraw pozostałych obcych gatunków roślin energetycznych należy podchodzić zgodnie ze stosowaną w ochronie przyrody zasadą przezorności. Dotyczy to zwłaszcza takich gatunków, jak ślazowiec pensylwański, miskanty oraz spartina preriowa. W przypadku roślin energetycznych są to także ozdobne odmiany miskanta i róży wielokwiatowej.

Innym rodzajem potencjalnego zagrożenia jest konkurencja o przestrzeń upraw energetycznych z uprawami roślin żywnościowych. Przewidywana wysoka opłacalność uprawy roślin energetycznych i planowane rozszerzenie możliwości ich zbytu na rynku energetycznym może potencjalnie spowodować tendencję do redukowanie powierzchni upraw żywnościowych.

Intensywna uprawa roślin energetycznych może nieść za sobą zagrożenia dla środowiska, szczególnie dla gleb i wód. Nadmierna chemizacja może prowadzić do degradacji chemicznej gleb oraz eutrofizacji wód powierzchniowych i skażenia wód podziemnych.

Jednostronna uprawa roślin wyczerpujących glebę z substancji organicznej bez jej uzupełniania w postaci nawożenia organicznego prowadzi do ubywania próchnicy glebowej (dehumifikacji). Do degradacji substancji organicznej najbardziej przyczyniają się m.in. rośliny okopowe kukurydza oraz rośliny oleiste.

Planowanie działań omówionych w tym punkcie powinno uwzględniać opisane powyżej możliwe oddziaływania w dalszych fazach projektowania modernizacji gospodarki energetycznej gminy.

7.2.	Elektrownie wiatrowe

Delimitację możliwości lokalizacji farm wiatrowych przeprowadzono w „Studium…” metodą kolejnych przybliżeń. Propozycje zawarte w „Studium…” zostały włączone do „Założeń…”

- Przybliżenie 1 – oparto na analizie możliwości lokalizacji siłowni przy zachowaniu następujących minimalnych odległości od :

-	zabudowań, ze względu na emisję emitowanego hałasu – 500 m

-	od terenu zamkniętego – 500 m

-	od zewnętrznych granic projektowanych terenów produkcyjno – usługowych –	 200 m

-	od głównego szlaku wędrówkowego ptaków wzdłuż doliny Wisły (licząc od lewego brzegu

Wisły) – 1400 m

-	od krajowego korytarza ekologicznego (licząc od lewego wału przeciwpowodziowego)

– 800 m

-	od krajowych sieci infrastruktury (obustronnie – 300 m

-	od dróg i głównych kanałów (obustronnie) – 200 m.

- Przybliżenie 2 – z obszarów ujawnionych w wyniku wstępnej delimitacji wyeliminowano oferty	nieforemne i nadmiernie rozdrobnione w celu minimalizacji efektu brzeżnego.

- Przybliżenie 3 – obejmuje modyfikację zasięgu obszarów wskazanych wstępnie do lokalizacji	ferm wiatrowych w związku z wyznaczeniem „otulin krajobrazowych” wszystkich miejscowości	o rodowodzie średniowiecznym.

- Przybliżenie 4 – uzależnione jest od ograniczeń wynikających ze stref nalotów Lotniska Pruszcz	Gdański.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego ustala (cyt) „Przy określaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych należy uwzględniać uwarunkowania wynikające w szczególności z ich oddziaływania na:

-	obszary objęte ochroną przyrody, w formie: parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody, obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i ich otulin, obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo - krajobrazowych;

-	projektowane obszary chronione, w tym wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000”.

Ponieważ przy określaniu możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych zostały uwzględnione powyższe zasady, w tej fazie rozpoznania problemu można przyjąć wstępnie, że istnieją szanse zminimalizowania ich oddziaływań na: ludzi, dobra kultury, pomniki przyrody i obszary Natury 2000.

Pozostaje otwarta sprawa oddziaływań na awiofaunę w kontekście przelotów i gniazdowania ptaków i na zwierzynę naziemną w kontekście oddziaływań związanych z posadowieniem masztów elektrowni i ich eksploatacji oraz na krajobraz.

Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego określa (pośrednio) parametry elektrowni i wymaga sporządzenia raportu ich oddziaływania na środowisko. Przed jego sporządzeniem należy dla sprecyzowanych propozycji lokalizacji elektrowni przeprowadzić, co najmniej roczny monitoring ornitologiczny i stosowne obserwacje zachowań zwierząt naziemnych. Należy także wykonać symulacje komputerowe obrazujące relacje projektowanych elektrowni do otaczającego je krajobrazu. Szanse na zminimalizowanie oddziaływań elektrowni na krajobraz daje ograniczona wysokość masztów – do 30 m oraz usytuowanie większości propozycji w szeroko pojętych korytarzach infrastrukturalnych utworzonych przez linie wysokich i najwyższych napięć. Można także rozważać nawiązanie konstrukcji masztów do tradycyjnych wiatraków, które kiedyś masowo występowały w tej krainie. Mogą to być np. kratowe konstrukcje masztów obłożone elementami z tworzywa dobrze imitującymi drewno .

8.	Rozwiązania alternatywne

Nie rozpatrywano rozwiązań alternatywnych. Przyjęto, bowiem, że przygotowanie projektowanego dokumentu w czterech wariantach wyczerpuje wymogi rozwiązań alternatywnych.

9.	Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Realizacja projektowanego dokumentu nie będzie wywoływała oddziaływań transgranicznych.

10.	Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu

Monitoring realizacji „Założeń…” zapewnia ustawa „Prawo energetyczne”. Jego nowelizacja, która weszła w życie z dniem 11. 03. 2010 r. przewiduje w art. 19 ust. 2  (cyt) „Projekt założeń sporządza się dla obszaru gminy co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata."

11.	Konkluzje i wnioski

1.	Energetyka cieplna gminy wymaga modernizacji. Wynika to z ustaleń polityki energetycznej państwa oraz dokumentów uchwalonych przez Sejmik Samorządowy i Radę Gminy, a także z konieczności zmniejszenia kosztów ogrzewania i potrzeby wykorzystania dużych zasobów energii odnawialnych, jakimi gmina dysponuje.

2.	 W „Prognozie…” wykazano, że zaniechanie tej modernizacji - w przypadku realizacji ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy”, które przewidują silny rozwój programowo – przestrzenny - wywoła znaczące oddziaływania na środowisko. W tym kontekście należy uznać, że oddziaływanie każdego z rozpatrywanych w „Założeniach…” wariantów będzie pozytywne dla środowiska.

3.	Istniejące i potencjalne zasoby energii odnawialnych, a szczególnie biomasy są wystarczające dla zaspokojenia perspektywicznych potrzeb cieplnych budownictwa mieszkaniowego, usług i obiektów użyteczności publicznej i części planowanego przemysłu. Wykorzystanie tych zasobów może przynieść społeczności gminy wymierne korzyści w postaci: zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy stanu środowiska, zmniejszenia bezrobocia i aktywizacji lokalnej przedsiębiorczości, zmiany alokacji przepływów finansowych skutkujących zwiększeniem środków pieniężnych na rynku lokalnym, znaczącego obniżenia kosztów ogrzewania.

4.	Przedstawiona strategia gospodarki energetycznej gminy Cedry Wielkie ma charakter długookresowy i wieloetapowy, a jej horyzont czasowy obejmuje jedno pokolenie. Realizacja strategii będzie zamierzeniem skomplikowanym i trudnym zarówno pod względem technicznym i finansowym jak i organizacyjnym. Warto jednak ten trud podjąć, ponieważ absorpcja korzyści, jakie można uzyskać z szeroko pojętego wykorzystywania zasobów energii odnawialnych stwarza dla gminy niepowtarzalne szanse rozwoju społeczno – gospodarczego, który można określić jako „skok” cywilizacyjny i technologiczny.

5.	Wybór wariantu na podstawie „Założeń…” nie jest możliwy, ponieważ musi on być poprzedzony studiami i analizami wykraczającymi po za ich ustawowa problematykę. Jednakże w oparciu o analizy przeprowadzone w „Prognozie…” można sformułować następujące wnioski odnoszące się do oddziaływań środowiskowych:

a)	Wariant I wydaje się najmniej korzystny. Zmiany cywilizacyjne, wzrost zamożności społeczeństwa i zmiany strukturalne, jakie niewątpliwie w bliższej lub dalszej przyszłości nastąpią na polskiej wsi, spowodują wzrost wymagań społecznych w kierunku podniesienia standardów użytkowania energii. Nie ulega wątpliwości, że proste spalanie w indywidualnych źródłach ciepła wiąże się z: pewnym dyskomfortem ich użytkowania – konieczność transportu i składowania paliwa, konieczność załadunku paliwa do pieca, wybierania i utylizacji popiołu itp., zwiększonym wydzielaniem pyłu do atmosfery (zawartość pyłu w spalinach pochodzących ze spalania biomasy jest wyższa niż przy spalaniu węgla, gazu i oleju opalowego), brakiem możliwości zapewnienia użytkownikom wysokiego komfortu cieplnego pomieszczeń, spowodowanej trudnościami płynnej regulacji i automatyzacji procesu spalania. Proste spalanie biomasy w świetle możliwości, jakie stwarzają nowe technologie wykorzystywania biomasy należy uznać za rozwiązanie przestarzałe. Szczególnie niekorzystne oddziaływania mogą wystąpić przy zastosowaniu tego wariantu w zwartej zabudowie wsi np. w Cedrów Wielkich. Wydaje się, że znacznie korzystniejsze byłoby wprowadzenie do tej miejscowości ciepła sieciowego poprzez rozszerzenie zasięgu obsługi sieci cieplnych obsługujących miasto Słupsk. Rozwiązanie takie przewidziane jest w „Założeniach…”

b)	Wariant III wydaje się najbardziej korzystny zarówno pod względem kosztów uzyskania ciepła, a w zakresie oddziaływań środowiskowych – emisja NOX jest niższa niż w wariancie III, wyższa natomiast emisja pyłu. Wadą jego jest brak możliwości elastycznego etapowania trzeba, bowiem równolegle realizować biogazownię i sieci gazowe, zaletą, która może się okazać niezwykle istotną za kilkanaście lat jest to, że biogaz stanowi znakomite źródło taniego wodoru dla ogniw paliwowych, gdy wejdą one w fazę komercyjną;

c)	Wariant II jest pod względem kosztów pozyskania ciepła mniej korzystny od III. Charakteryzuje się natomiast niższą emisją NOX, oraz minimalnie wyższa emisja pyłu. Jednakże oddziaływania te mogą być skutecznie zminimalizowane przez zastosowanie urządzeń odpylających i odpowiednia wysokość komina. Jego zaletą jest możliwość elastycznego etapowania, w pierwszej fazie można zrealizować elektrociepłownię i sprzedawać energię elektryczną do systemu krajowego a ciepło do sieci lokalnych, w drugiej zaś autonomiczną sieć elektroenergetyczną. Istotna jest możliwość połączenia tego wariantu z propozycją wprowadzenia na teren gminy dostawy ciepła sieciowego ze Słupska.

d)	Wydaje się, że w pierwszej fazie modernizacji zostanie zrealizowany tzw. „wariant przejściowy”. On także charakteryzuje się niezłymi parametrami ekologicznymi.

6.	Przedstawione propozycje możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych nie powinny być dyskwalifikowane. Wydaje się, że istnieją szanse ich realizacji umożliwiające istotne ograniczenie oddziaływań na środowisko. Dla oceny wielkości i zasięgu tych oddziaływań konieczne jest sporządzenie raportów uwzględniających wszystkie możliwe do przewidzenia rodzaje oddziaływań w ujęciu skumulowanym.

7.	Konkludując – stwierdza się, że wszystkie działania w zakresie zaopatrzenia w ciepło, zaproponowane w projektowanym dokumencie są korzystne dla środowiska. Wybór ostatecznego kierunku modernizacji gospodarki energetycznej gminy musi być poprzedzony koncepcją techniczno – ekonomiczną wariantów uwzględniającą aspekty techniczne, ekonomikę wywarzania ciepła, w tym w kontekście możliwości finansowych gminy oraz oddziaływania na środowisko poprzez sporządzenie prognozy stężeń NOX i pyłu związanych z emisją tych zanieczyszczeń w poszczególnych wariantach. Decyzje w sprawie realizacji wiatrowych elektrowni systemowych musza być poprzedzone raportami oddziaływania na środowisko.

Przewodniczący Rady

Bożena Daszewska

# Footnotes

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),

Dyrektywa z 16.12.2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (2002/91)

Patrz pkt. 3

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227),

z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami)

Wprawdzie w „Założeniach…” ocenia się jej moc na ok. 2,5 MW, ale w dalszych fazach planowania może się okazać, że może ona wzrosnąć do 10 MW.

Dz. U . nr 257, poz. 2573 (tekst ujednolicony – stan prawny na 22.12. 2008 r.)

W rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz  szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573, z późniejszymi zmianami)

Ziemny i LPG

Źródło: Bank Danych Regionalnych GUS

Źródło: National Atmospheric Emissions Inventory z Wielkiej Brytanii (www.naei.org.uk/emissions)

Wg. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008  r. w  sprawie  poziomów  niektórych  substancji  w powietrzu  (Dz. U.  nr 47, poz. 281)

W stanie istniejącym gaz ziemny i LPG, w perspektywie gaz ziemny i biogaz

W stanie istniejącym gaz ziemny i LPG, w perspektywie gaz ziemny i biogaz

W stanie istniejącym gaz ziemny i LPG, w perspektywie gaz ziemny i biogaz

www. Agroenergetyka.pl

Problemem gatunków obcych zajmuje się od 1999 r. Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, który tworzy listę gatunków obcych w Polsce (www.iop.krakow.pl/ias), jako  baza danych „Gatunki obce”.

www.portalwiedzy.pan.pl

wg Studium możliwości rozwoju energetyki wiatrowej w województwie pomorskim; Biuro Planowania Przestrzennego w Słupsku, Słupsk 2003 r.

Widziałem takie rozwiązania w Holandii, z daleka przypominały tradycyjne wiatraki.

# Text boxes

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 1.       Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Cedry Wielkie”.

Sporządzenie „Aktualizacji założeń…” podjęto w związku z:

-	opracowaniem „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” i koniecznością zharmonizowania ustaleń obydwu tych ważnych dokumentów planistycznych, a w konsekwencji uzyskania spójności w zakresie gminnej polityki przestrzennej i energetycznej,

-	uchwaleniem w 2009 r. aktualizacji „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa Pomorskiego” i potrzebą uwzględnienia ustaleń tego planu w strategii energetycznej gminy,

-	uchwaleniem w 2006 r. „Regionalnej strategii energetyki ze szczególnym uwzględnieniem źródeł odnawialnych” oraz przygotowywana jej aktualizacją, w celu uwzględnienia ustaleń tego dokumentu w planowaniu energetycznym gminy,

Zakres opracowania odpowiada wymogom określonym „Założeniom…” w „Prawie Energetycznym” i obejmuje, przestrzennego gminy”

„Plan zagospodarowania przestrzennego województwa”