Załącznik nr 1 do SIWZ

- Wzór formularza ofertowego -

Formularz ofertowy

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016 przedkładamy niniejszą ofertę

1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawców | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres  / faks ]

| Osoba do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

4. OŚWIADCZENIA

Ja(my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

4.1.  Zapoznałem(liśmy) się ze SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję(emy) warunki w nim zawarte. Dołączamy zaparafowany wzór umowy do oferty;

4.2. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

4.3. W przypadku uznania mojej(naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

4.4 Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu]/[jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];

4.5 Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

4.6 Uważam(y) się za związanego(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu terminu złożenia ofert;

4.7 Wykonam(y) przedmiot zamówienia w terminie określonym w SIWZ i we wzorze umowy;

4.8 Akceptuję(emy) warunki płatności zawarte we wzorze umowy;

4.9 Zobowiązuję(emy) się do udzielenia gwarancji jakości na poniżej podany okres (pkt 6) i na zasadach określonych we wzorze umowy;

4.10 Wadium (w przypadku wniesienia w pieniądzu) proszę zwrócić na rachunek bankowy numer ..............................................................................................................................................................

5. CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 12 SIWZ]

5.1. Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, Wyjaśnień do SIWZ oraz zmiany jej treści.

5.2. Cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:

Cena oferty brutto: ..................................................... PLN słownie: ………………………………………………………………………………………………….

6. GWARANCJA

Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji jakości na zasadach określonych we wzorze umowy na okres : ..................................... miesięcy.

Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące.

Wykaz załączników i dokumentów przedstawionych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

............................................................................................................................str. nr ................

_______________________                            _______________________________________

(Miejscowość, data)                                                       (podpis(y) osoby (osób )uprawnionej(ych) do podpisania niniejszej

oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 2 do SIWZ

# Minimalne wymagania dla średniego samochodu  ratowniczo-gaśniczego                                                                                                  ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP

| Lp. | Wyszczególnienie | Wypełnia Wykonawca opisać zastosowane rozwiązanie lub potwierdzić spełnienie wymagań, podać wymagane parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojazd i podwozie fabrycznie nowe i opatrzone przez producenta rokiem produkcji 2016 r. (Podać markę, typ i model) ……………………………………………………………………………………………………. Pojazd zabudowany i wyposażony spełnia wymagania: ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. Nr 198 poz. 1137 ze zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 305 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U.z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami), norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2, Wykonawca załączy do oferty kopię aktualnego świadectwa dopuszczenia do użytkowania wydanego na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002 z późniejszymi zmianami) potwierdzające parametry oferowanego pojazdu. |  |
| 2 | Podwozie samochodu kategorii drugiej, (uterenowionej) z napędem 4 x 4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej oraz z blokadami mechanizmów różnicowych osi przedniej i tylnej. |  |
| 3 | Skrzynia biegów manualna. |  |
| 4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne. Dwie lamp sygnalizacyjne typu LED na dachu kabiny, dwie lampy niebieskie (LED) z tyłu w górnej części zabudowy, po jednej lampie niebieskiej (LED) po bokach pojazdu (umieszczone w lewym górnym rogu). Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (LED) pulsacyjne umieszczone z przodu pojazdu. Sygnał dźwiękowy i świetlny włączonego biegu wstecznego - jako sygnał świetlny akceptuje się światło cofania. |  |
| 5 | Maksymalna masa rzeczywista pojazdu gotowego do akcji – do 16 000 kg Pojemność środków gaśniczych - minimum 4 500 l Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody Podać konkretne parametry potwierdzone raportem z badań CNBOP |  |
| 6 | Parametry pojazdu: Kąt natarcia/Zejścia – Kąt Przechyłu bocznego przy obciążeniu MMR- Prześwity pod osią przednią/tylną- Prześwity poza osiami- Podać konkretne dane potwierdzone raportem z badań CNBOP. |  |
| 7 | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 340 KM, spełniającym normę Euro 6, przystosowanym do spalania biopaliw ciekłych zgodnie z uchwałą nr 134/2007 Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych w latach 2008-2014” (M.P. z 2007r. Nr 53 poz. 607). W instrukcji użytkowania samochodu muszą znaleźć się zapisy o warunkach technicznych oraz czynnościach obsługowych koniecznych przy zasilaniu silnika biopaliwami lub paliwami z biokomponentami. Gwarancja na pojazd nie może wyłączać stosowania w/w paliwa. Do oferty załączony dokument wystawiony przez producenta podwozia o możliwości stosowania biopaliw. |  |
| 8 | Masowy wskaźnik mocy min. 13kW/t – podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. |  |
| 9 | Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. Filtr powietrza z wyprowadzonym zasysaniem w górnej części kabiny. |  |
| 10 | Maksymalne wymiary pojazdu: - wysokość - 3350 mm. - długość - 7600 mm. - szerokość - 2600 mm. |  |
| 11 | Kabina czterodrzwiowa, fabrycznie jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych z systemem samopoziomującym, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1 + 1 + 4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - klimatyzację, - szyberdach, - fabryczne radio min. CD/MP3, -podstawę ze stali nierdzewnej z wyprowadzoną instalacją pod montaż radiostacji i latarek przewidzianych przez Użytkownika, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i sterowane, - lusterko rampowe – krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe dojazdowe, przednie, - szyby boczne opuszczane i podnoszone elektrycznie (dot. kierowcy i dowódcy), - główny włącznik/wyłącznik oświetlenia skrytek, - sygnalizacja otwarcia skrytek sprzętowych i podestów, - sygnalizacja wysunięcia masztu oświetleniowego, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia, - fotel dowódcy z regulacją wysokości, - fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości, nienasiąkliwym, odpornym na ścieranie i antypoślizgowym, - kabina automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - drzwi kabiny zamykane kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - zewnętrzna i wewnętrzna przysłona przeciwsłoneczna, - ekran przekazujący obraz z zamontowanej z tyłu na żaluzją przedziału autopompy kolorowej kamery „cofania”, - dodatkowy sygnał pneumatyczny, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - 4 uchwyty na aparaty powietrzne za plecami załogi. - Instalację antenową na pasmo radiowe 148 MHz, - radiotelefon przewoźny pracujący w zakresie częstotliwość VHF 136 – 174MHz, moc 1÷25W, min. 225 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz z dodatkowym, wyłączanym zewnętrznym głośnikiem w przedziale autopompy; - urządzenie akustyczne umożliwia podawanie komunikatów słownych. |  |
| 12 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V. Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. |  |
| 13 | Samochód wyposażony w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatora od wszystkich systemów elektrycznych (z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania). Wyłącznik po lewej stronie pojazdu. |  |
| 14 | Pojazd wyposażony w gniazdo z wtyczką do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). |  |
| 15 | Samochód wyposażony w gniazdo do zasilania układu pneumatycznego pojazdu z zewnętrznego źródła po lewej stronie oraz gniazdo pneumatyczne do holowania pojazdu. |  |
| 16 | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe, - drzwi żaluzjowe - naturalny kolor aluminium, - podwozie - czarne lub ciemno szare. |  |
| 17 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu. Równocześnie zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |  |
| 18 | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, zapewnia ochronę przed oparzeniami podczas normalnej pracy załogi. |  |
| 19 | Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS. |  |
| 20 | Osie tylne z kołami bliźniaczymi. Ogumienie z bieżnikiem uniwersalnym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami. |  |
| 21 | Na wyposażeniu pojazdu pełnowymiarowe koło zapasowe bez konieczności przewożenia na pojeździe. |  |
| 22 | Pojazd wyposażony w urządzenie (zaczep holowniczy) umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie posiada taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. |  |
| 23 | Dodatkowe wyposażenie pojazdu: wyciągarka elektryczna o uciągu min. 7t sterowana z pilota przewodowego zamontowana z przodu zgodnie z wytycznymi producenta podwozia. |  |
| 24 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję (kompozyt/stal nierdzewna/aluminium). Szkielet zabudowy - stal nierdzewna. Poszycia zewnętrze wykonane w całości z kompozytu w kolorze RAL3000 bez użycia lakieru. Ściany zabudowy podwójne, izolowane termicznie. Wnętrze - blacha aluminiowa anodowana, stal nierdzewna, kompozyt. (Rodzaj zabudowy potwierdzony raportem z badań CNBOP). |  |
| 25 | Wykonanie nadwozia z podestami roboczymi pod wszystkimi bocznymi żaluzjami zamykającymi skrytki umożliwiającymi łatwy dostęp do sprzętu (podesty robocze o głębokości poza obrys pojazdu około 450 mm). Po otwarciu podesty tworzące równą linię ciągłą. Uchylenie (niedomknięcie) lub wysunięcie podestów i żaluzji sygnalizowane w kabinie kierowcy. System mocowania półek w skrytkach sprzętowych na prowadnicach ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, umożliwia płynną regulację ich wysokości. Dodatkowo na bocznych ścianach zabudowy zastosowane taśmy odblaskowe zwiększające widoczność pojazdu w warunkach ograniczonej widoczności. |  |
| 26 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego z zamontowanymi uchwytami na sprzęt. Powierzchnia dachu wyposażona w: - uchwyty do mocowania drabiny wskazanej przez Użytkownika, - uchwyt na węże ssawne, - kompozytową skrzynię na sprzęt o min. wymiarach dł. 200cm/szer. 80cm/ wys. 50 cm., posiadającą oświetlenie typu LED. |  |
| 27 | Z tyłu pojazdu drabinka ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do wejścia na dach, stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, górna część drabinki wyposażona w uchwyt (y) ułatwiające wchodzenie. |  |
| 28 | Powierzchnie podestów roboczych, dachu, podłogi kabiny, belki najazdowej w wykonaniu antypoślizgowym (nie dopuszcza się zastosowania blachy ryflowanej). |  |
| 29 | Skrytki na sprzęt w układzie 3+3+1, zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, jeden klucz do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed samoczynnym otwieraniem skrytek. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii. |  |
| 30 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Oświetlenie skrytek LED. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy. |  |
| 31 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu (lampy LED) zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności. |  |
| 32 | Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokujące się w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadające zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). Pojazd wyposażony w wysuwaną szufladę – miejsce jej montażu ustalone z Użytkownikiem. |  |
| 33 | Szuflady, podesty i tace oraz inne elementy pojazdu wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze w formie taśmy odblaskowej. |  |
| 34 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, tak skonstruowane, aby ich obsługa była możliwa w rękawicach. |  |
| 35 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza. |  |
| 36 | Zbiornik wody o pojemności minimum 4 500 l wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony, posiada właz rewizyjny. Podać konkretną pojemność potwierdzoną raportem z badań CNBOP. |  |
| 37 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. W górnej części zamykany wlew do grawitacyjnego napełniania zbiornika z dachu pojazdu. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe także z poziomu terenu. Podać konkretną pojemność potwierdzoną raportem z badań CNBOP. |  |
| 38 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy wyposażony w układ komunikacyjny (głośnik z mikrofonem) podłączony do radiotelefonu przewoźnego pojazdu zamontowanego w kabinie załogi. |  |
| 39 | Autopompa pożarnicza dwuzakresowa klasy A16 o wydajności min. 2500 dm3/min przy ciśnieniu 0,8 MPa i głębokości ssania 1,5 m oraz dla wysokiego ciśnienia min. 500 dm3/min przy ciśnieniu 4 MPa. Podać typ, model, producenta i konkretne parametry potwierdzone raportem z badań CNBOP. |  |
| 40 | Działko wodno-pianowe klasy DWP24 o regulowanej wydajności umieszczone na dachu zabudowy pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający kulowy ręczny. |  |
| 41 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego wyposażone w pokrywy nasad zabezpieczone przed zgubieniem. Główne zawory sterownicze - manualne. |  |
| 42 | Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno – pianową o regulowanej wydajności od 75 do 150 dm3/min, do podawania środków gaśniczych prądem zwartym i rozproszonym. |  |
| 43 | Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna oraz napęd elektryczny. |  |
| 44 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 z zaworami przy kolektorze tłocznym, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego, - instalacji zraszaczowej. |  |
| 45 | Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. |  |
| 46 | Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |
| 47 | Na pulpicie sterowniczym pompy zainstalowanym w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno – sterownicze: - urządzenia kontrolno-pomiarowe pompy, w tym: manometr, manowakuometr, - wyłącznik silnika pojazdu, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik, kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnik lub wskaźnik awarii silnika, - regulator prędkości obrotowej silnika napędzającego pompę, Ponadto na stanowisku obsługi znajduje się schemat układu wodno - pianowego oraz oznaczenie zaworów. Wszystkie urządzenia kontrolno-sterownicze widoczne i dostępne z miejsca i obsługi pompy. Wszystkie urządzenia sterowania i kontroli oznaczone znormalizowanymi symbolami (piktogramami) lub inną tabliczką informacyjną, jeśli symbol nie istnieje. Dźwignie i pokrętła wszystkich zaworów, w tym również odwadniających, łatwo dostępne. W kabinie kierowcy znajdują się następujące urządzenia kontrolno-pomiarowe: - manometr, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego. |  |
| 48 | Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 zabezpieczoną przed przedostaniem zanieczyszczeń i zawór kulowy do napełniania z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |
| 49 | Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja ( 0,5%) w pełnym zakresie wydajności pompy. |  |
| 50 | Wszystkie elementy układu wodno - pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne umieszczone w zamykanych schowkach, zabezpieczone przed zabrudzeniem i zamarzaniem. |  |
| 51 | Konstrukcja układu wodno – pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu co najwyżej dwóch zaworów. |  |
| 52 | Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do „- 25oC”. |  |
| 53 | Na wlocie ssawnym pompy zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. |  |
| 54 | Pojazd wyposażony w zraszacze o wydajności 50-100 dm3/ min. przy ciś. 8 bar zasilane autopompą. Dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze uruchamiane z kabiny kierowcy. |  |
| 55 | Pojazd wyposażony w elektropneumatyczny maszt oświetleniowy LED sterowany z pilota przewodowego umieszczony poza zabudową pożarniczą pojazdu (między zabudową a kabiną). |  |
| 56 | Pojazd wyposażony w podstawowe uchwyty na wężę tłoczne, ssawne, prądownice, aparaty, drabinę. |  |
| 57 | Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi podanymi przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. |  |
| 58 | Gwarancja na pojazd bez limitu kilometrów - min. 24 miesiące. Do oferty załączyć autoryzowany przez producenta podwozia wykaz ASO. Do oferty załączyć autoryzowany przez producenta nadwozia wykaz punktów serwisowych. |  |

_________________________                                                                                                _________________________________

(Miejscowość, data)                                                                                                                                               (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy wraz z pieczęcią)

Załącznik nr 3 do SIWZ

(składają wszyscy Wykonawcy)

_________________________

( pieczęć Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

w trybie art. 44 w związku z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP oświadczam(y), że zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164) spełniam/spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadania wiedzy i doświadczenia.

- Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

_________________________                               _________________________________

(Miejscowość, data)                                               (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy wraz z pieczęcią)

*  oświadczenie niniejsze podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.

**  w przypadku wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa  Pełnomocnik

(lider) działający w  ich imieniu.

Załącznik nr 4 do SIWZ

______________________

(pieczęć  Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

##### WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW

| Lp. | Przedmiot zrealizowanej dostawy | Wartość zrealizowanej dostawy /brutto/ | Rozpoczęcie realizacji zadania (dd, mm, .rrrr) | Zakończenie realizacji zadania (dd, mm, .rrrr) | Zamawiający /nazwa, adres, numer telefonu/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Oświadczam/y ** że:

poz. .................... wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz. .................... wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne** podmiot/y**, na potwierdzenie czego załączam/my** pisemne zobowiązanie tego/tych** podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

* tabelę rozszerzyć w zależności od potrzeb

** niepotrzebne skreślić

Uwaga:

1. Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych dostaw, określające, czy dostawy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane należycie. .

2. W przypadku, gdy wykonane dostawy będą stanowiły część dostaw o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo dostawy, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego.

3. Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

1) określenie zakresu dostaw, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie wykonanych lub wykonywanych dostaw.

2) wskazanie dostaw (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane w sposób należyty

a) dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane dostawy. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia oświadczenia.

b) w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.

4. W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument (zobowiązanie) musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

-    zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.

-   charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

-   zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody.

Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

_________________________                               _________________________________

(Miejscowość, data)                                               (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy wraz z pieczęcią)

Załącznik nr 5 do SIWZ

(składają wszyscy Wykonawcy)

________________________

(pieczęć  Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

Oświadczenie

o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust.2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych

przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016 oświadczam(y), że  nie występują  wobec  mnie/nas*  podstawy do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których  mowa w art. 24 ust.1  i 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164)

_________________________                               _________________________________

(Miejscowość, data)                                               (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu

wykonawcy wraz z pieczęcią

*  oświadczenie podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę.

*  w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składa każdy z

uczestników wspólnie w imieniu swojej firmy

*  niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

(składają wszyscy Wykonawcy)

________________________

(pieczęć  Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku z udziałem w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016 oraz zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

Ja (imię i nazwisko)  ..................................................................................................................................

Upoważnieni do reprezentowania firmy/konsorcjum*

(Nazwa firmy) ............................................................................................................................................

(Adres) .......................................................................................................................................................

(Kod pocztowy) ..................................... (Miejscowość) ..........................................................................

(*) oświadczamy, że na dzień składania ofert nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)  lub (*) oświadczamy, że na dzień składania ofert należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w skład której wchodzą następujące podmioty:

| Lp. | Nazwa podmiotu | Adres podmiotu | Powiązania między podmiotami** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

________________________                                               _________________________________

(Miejscowość, data)                                                                         (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu  wykonawcy wraz z pieczęcią)

* niepotrzebne skreślić

** wpisać dominująca lub zależna

*** grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm. )tj. wszyscy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 7 do SIWZ

(składają wszyscy Wykonawcy)

________________________

(pieczęć  Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

Wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza zlecić Podwykonawcom przy realizacji zamówienia

Zakres powierzonego zamówienia

________________________                                               _________________________________

(Miejscowość, data)                                                                         (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu  wykonawcy wraz z pieczęcią)

Załącznik nr 8 do SIWZ

________________________

(pieczęć  Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Rybno

ul. Długa 20, 96-514 Rybno

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Numer postępowania: RGK.271.6.2016

ZOBOWIĄZANIE

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) .....................................................................................................będąc upoważnionym(/mi)

(imię i nazwisko składającego oświadczenie)

do reprezentowania:

.................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

o ś w i a d c z a m (/my),

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 26 ust.2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –

Prawo zamówień publicznych (t.j. w Dz. U. z 2015 poz. 2164)  odda Wykonawcy

..................................................................................................................................................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji niezbędne zasoby ¹............................................................................................................................................

(zakres udostępnianych zasobów)

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn. ...........................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

(nazwa zamówienia publicznego)

przez cały okres realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania.

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to ² ..............................................

..................................................................................................................................................................................................

Część zamówienia, którą zamierzam realizować ....................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Charakteru stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą ³ ...................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

________________________                                               ________________________________

(Miejscowość, data)                                                                         (podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu  wykonawcy wraz z pieczęcią)

1    zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku:

- wiedza i doświadczenie

- potencjał techniczny (rodzaj, nazwa, model)

- osoby zdolne do wykonania zamówienia (imię i nazwisko, funkcja lub zakres wykonywanych czynności)

- zdolności finansowe i ekonomiczne

2    np. podwykonawstwo, konsultacje, doradztwo. W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie     związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. W przypadku, gdy podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia w charakterze podwykonawcy należy wskazać część zamówienia , którą będzie realizował.

3   np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.